ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 34/2022

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			      			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να γίνεται προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, όπως και όποτε απαιτείται, για τη συντήρηση οδών, αποκατάσταση σκαμμάτων από βλάβες ύδρευσης στους δρόμους του Δήμου Διονύσου, καθώς επίσης σε χρήση για κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου πχ πλατείες, παιδικές χαρές, αυλές σχολείων κλπ.

Επίσης, αφορά σε επισκευές και επεμβάσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, δεξαμενές, δημοτικά κτίρια) του Δήμου και σε κάθε άλλη κοινόχρηστη υποδομή (αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια).

Οι σχετικές εργασίες θα εκτελούνται από συνεργεία του Δήμου ή συνεργείο συμβεβλημένου εργολάβου.

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και ο τόπος παράδοσης θα είναι ο Δήμος Διονύσου σε σημείο που κάθε φορά θα υποδεικνύεται.

Το CPV της ανωτέρω προμήθειας είναι 44114100-3 «Έτοιμο Σκυρόδεμα».

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

- Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006),

- Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 Τεύχος Α’): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, μόνο με βάση την τιμή (άρθρο 86).

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, καθώς τα ζητούμενα είδη είναι όμοια και αλλάζουν μόνο οι διαστάσεις αυτών.

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.400€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι ποσότητες και οι τιμές του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΜΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12/15 | Μ3 | 165 | 85 | 14.025,00 |
| 2 | C16/20 | Μ3 | 400 | 90 | 36.000,00 |
| 3 | C20/25 | Μ3 | 80 | 93 | 7.440,00 |
| 4 | ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | Μ3 | 67 | 5 | 335,00 |
| 5 | ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ | Μ3 | 50 | 8 | 400,00 |
| 6 | ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 Μ3 | Μ3 | 50 | 20 | 1.000,00 |
| 7 | ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΩΡΑ | ΩΡΑ | 80 | 10 | 800,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 60.000,00 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 14.400,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 74.400,00 |

Ολογράφως: Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Τετρακόσια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα γίνεται χρήση των παρακάτω προϊόντων ετοίμου σκυροδέματος ελάχιστων προδιαγραφών, τύπου

- C 12/15

- C 16/20

- C 20/25

- Γαρμπιλομπετόν

των οποίων τα υλικά παρασκευής, η σύνθεση και η ανάμιξη σκυροδέματος, η μεταφορά και λοιπά, θα είναι σύμφωνα με τους όρους του ισχύοντος Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος και των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος.

Το έτοιμο σκυρόδεμα θα παραδίδεται από τον ανάδοχο στην ποσότητα που κάθε φορά παραγγέλνεται και σε σημείο που υποδεικνύεται από το Δήμο.

Στην περίπτωση που η παραγγελθείσα ποσότητα έτοιμου σκυροδέματος είναι λιγότερη των 8 μ3, θα υπολογίζεται επιβάρυνση για τα κυβικά που απομένουν μέχρι να συμπληρωθεί το ανωτέρω όριο.

Τα υλικά του σκυροδέματος, δηλαδή τα αδρανή, το τσιμέντο, το νερό και τα πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

Τσιμέντο

Οι τύποι τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 Τσιμέντο - Μέρος 1 : Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα.

Αδρανή Υλικά

Τα αδρανή θα εξετάζονται, θα χαρακτηρίζονται και θα διαθέτουν σήμα συμμόρφωσης CE σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα και επιπλέον θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

Νερό

Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008 Νερό ανάμειξης σκυροδέματος. Σε κάθε περίπτωση το φρέσκο, πόσιμο, καθαρό νερό, που δεν περιέχει συστατικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις επί της αντοχής και της ανθεκτικότητας, είναι κατάλληλο για τη χρησιμοποίηση του στα συστατικά του σκυροδέματος. Η χρήση θαλασσινού νερού απαγορεύεται.

Πρόσθετα Σκυροδέματος

Τα πρόσθετα σκυροδέματος θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων και θα ικανοποιούν επιπλέον τις απαιτήσεις της παρ. Β1.5 Πρόσθετα (Χημικά πρόσθετα) του ΚΤΣ.

Μεταφορά Σκυροδέματος

Σύμφωνα με την παράγραφο Β4 Μεταφορά και Παράδοση Σκυροδέματος του ΚΤΣ.

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι ανάγκες του Δήμου σε ποσότητες έτοιμου σκυροδέματος δεν μπορούν να προκαθοριστούν με ακρίβεια, διότι οι εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία σχετίζονται άμεσα με τις βλάβες που προκύπτουν και τις συνακόλουθες ανάγκες αποκατάστασης, καθώς επίσης με τις απαιτήσεις εκτέλεσης των διάφορων μικρο-έργων που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του δήμου, π.χ. πλατείες, κλπ. Ως εκ τούτου οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες χωρίς αύξηση του συμβατικού ποσού.

Έκαστος ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του:

- Βεβαίωση επιμελητηρίου ή άλλης Αρχής (π.χ. έναρξη επιτηδεύματος) από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελμα σχετικό με την εμπορία των ζητούμενων ειδών, και

- Πιστοποιητικά ISO 9001 για το / τα εργοστάσια παραγωγής και της προμηθεύτριας εταιρείας.

Έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει προσφορά για όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς όλες αποτελούν απαράβατους όρους (άρθρο 91 Ν. 4412/2016).

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Το έτοιμο σκυρόδεμα δύναται να υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο και θα πρέπει, χωρίς εξαίρεση, να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια ένα (1) έτος ή μέχρι να εξαντληθεί το συμβατικό ποσό.

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και ο τόπος παράδοσης θα είναι ο Δήμος Διονύσου σε σημείου που κάθε φορά θα υποδεικνύεται. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. Η παράδοση του σκυροδέματος θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή.

Ο Συντάξας							Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ραμαπούνης Ιωάννης						Παπαδόπουλος Απόστολος

ΤΕ Δασοπόνων							Μηχανολόγος	Μηχανικός ΠΕ5

Δ/νση Περιβάλλοντος							Προϊστάμενος Δνσης Περιβάλλοντος,

Καθαριότητας & Πρασίνου