ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  58 / 2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να προμηθευτεί:

- ένα (1) καινούργιο όχημα μεταφοράς πολλαπλού εξοπλισμού (πολυμηχάνημα) το οποίο θα δύναται να φέρει μεγάλη ποικιλία παρελκομένων (εργαλείων) προκειμένου να χρησιμοποιείται σε διάφορες εργασίες ενδιαφέροντος των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς επίσης

- έναν (1) καινούργιο ερπυστριοφόρο εκσκαφέα (τσάπα) για χρήση κατά κύριο λόγο στη φόρτωση του μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών (που διαθέτει ο Δήμος) αλλά και σε λοιπές παρεμφερείς εργασίες.

Σε ότι αφορά στο πολυμηχάνημα, η προμήθεια θα συνοδεύεται από τρία (3) παρελκόμενα, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες πολιτικής προστασίας, και συγκεκριμένα:

- μία (1) λεπίδα αποχιονισμού,

- έναν (1) αλατοδιανομέα, και

- ένα (1) χορτοκοπτικό με καταστροφέα και κλαυδετικό, με το οποίο θα καθίσταται εφικτή η αποψίλωση - κοπή παρόδιας βλάστησης για λόγους πυροπρόληψης.

Το προαναφερθέν πολυμηχάνημα, πέραν του ανωτέρω υπό προμήθεια εξοπλισμού παρελκομένων, θα έχει τη δυνατότητα να εξοπλιστεί (μελλοντικά) με πολλά ακόμη εξαρτήματα - παρελκόμενα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες ανάγκες του Δήμου.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- αντιπλημμυρική αντλία,

- αποφρακτική εξάρτηση,

- πυροσβεστική εξάρτηση,

- πλυστική εξάρτηση,

- εξάρτηση οδικού σαρώθρου,

- κλαδοθρυμματιστή (επί του μηχανήματος), κ.λπ.

Το πολυμηχάνημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να κινείται με άνεση και ασφάλεια εκτός δρόμου, να έχει το μέγιστο δυνατό ελεύθερο ύψος από το έδαφος, ενώ όλα τα παρελκόμενα - εργαλεία του θα είναι βαρέως τύπου και υψηλής απόδοσης - αξιοπιστίας.

Όλες οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας Μελέτης θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατες και τυχόν απόκλιση πέραν των ορίων που αναφέρονται θα οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς.

Οι τιμές που συνοδεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά θεωρούνται, επί ποινή αποκλεισμού, ως  ελάχιστη απαίτηση, εκτός εάν ρητά επισημαίνεται κάποια επιτρεπτή απόκλιση (π.χ. +2%) ή συνοδεύοναι από τη φράση «περίπου» ή «ενδεικτικά» οπότε και γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις ±5% ή και μεγαλύτερες εφόσον αυτές είναι προδήλως σε όφελος του Δήμου.

Σε όποια απαίτηση αναφέρεται η λέξη «επιθυμητό» ή η φράση «κατά προτίμηση», αυτή θα αξιολογείται με προσαυξημένη βαθμολογία στην περίπτωση συμμόρφωσης από διαγωνιζόμενο.

Όλα τα προς προμήθεια στην παρούσα είδη (οχήματα και εξοπλισμός - παρελκόμενα) θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένων και εύφημων κατασκευαστών στο συγκεκριμένο ειδικό τομέα (όχημα – παρελκόμενα), θα συμμορφώνονται πλήρως στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και θα πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις για σύννομη κατασκευή, εξαγωγή, εισαγωγή, χρήση, κ.λπ. που απαιτεί η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική νομοθεσία για την ειδική κατηγορία του μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία ανήκουν, π.χ. προδιαγραφές κινητήρα Euro stage, κ.λπ.

Επίσης πρέπει να είναι δυνατή και να αποδεικνύεται η δυνατότητα του προμηθευτή για τη συντήρησή τους (οχημάτων και παρελκομένων) στην Ελλάδα.

Έκαστος συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει, με το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής του, υπεύθυνη δήλωση περί προσκόμισης έγκρισης τύπου του οχήματος (πολυμηχανήματος και ερπυστριοφόρου εκσκαφέα - τσάπας), μετά την έκδοσή της από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία (η οποία θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του), και περί υλοποίησης οποιαδήποτε συμπλήρωσης, ενίσχυσης ή τροποποίησης που θα απαιτούσε η θέση του σε κυκλοφορία.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας των ανωτέρω οχημάτων (μετά των παρελκομένων ανά περίπτωση) ανέρχεται σε 515.158€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006, και

- του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους (άρθρο 86), με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας, η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει ποιοτικών και τεχνικών κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με το αντικείμενο της προμήθειας και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας.

Τα CPV των ανωτέρω ειδών είναι 34114000-9 «Ειδικά Οχήματα» και 43210000-8 «Μηχανήματα Χωματουργικών Εργασιών».

Η προμήθεια του οχήματος μεταφοράς πολλαπλού εξοπλισμού (πολυμηχάνημα) και των παρελκομένων του θα υλοποιηθεί από χρηματοδότηση του Δήμου [με χρέωση του Κ.Α “62.7132.0003” με τίτλο “Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή/και Συνοδευτικού Εξοπλισμού” στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ (έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 68484/16.10.2020] και ίδιους πόρους του Δήμου (με χρέωση του Κ.Α “70.7132.0004” με τίτλο “Προμήθεια Οχημάτων και Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας»), ενώ η προμήθεια του εκσκαφέα θα υλοποιηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου (με χρέωση του Κ.Α “70.7132.0004” με τίτλο “Προμήθεια Οχημάτων και Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας»).

Ο Συντάξας				Εγκρίθηκε			Θεωρήθηκε

Παπαδόπουλος Απόστολος		Κουρουπάκη Αγγελική		Αγγελίνα Άννα

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5		Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6	Πολ. Μηχ/κός ΠΕ1

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 		Προϊστάμενη Έργων & 		Προϊσταμένη Τεχνικής

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &	Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας	Υπηρεσίας

Πρασίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ Α |
| 1 | Όχημα Μεταφοράς Πολλαπλού Εξοπλισμού (Πολυμηχάνημα) με Παρελκόμενα (1) Λεπίδα Αποχιονισμού, (2) Αλατοδιανομέα και (3) Χορτοκοπτικό με Καταστροφέα και Κλαυδετικό | Τεμάχιο | 1 | 283.600 | 283.600 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 283.600 |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | 68.064 |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) | 351.664 |
| ΤΜΗΜΑ Β |
| 1 | Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας (Τσάπα) | Τεμάχιο | 1 | 131.850 | 131.850 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 131.850 |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | 31.644 |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β) | 163.494 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 415.450 |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | 99.708 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 515.158 |

Ολογράφως:

Πεντακόσιες Δεκαπέντε Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα Οκτώ Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο Συντάξας				Εγκρίθηκε			Θεωρήθηκε

Παπαδόπουλος Απόστολος		Κουρουπάκη Αγγελική		Αγγελίνα Άννα

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5		Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6	Πολ. Μηχ/κός ΠΕ1

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 		Προϊστάμενη Έργων & 		Προϊσταμένη Τεχνικής

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &	Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας	Υπηρεσίας

Πρασίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) και ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Όχημα (Πολυμηχάνημα)

  - Κινητήρας

Πετρελαιοκινητήρας, υγρόψυκτος, τετράχρονος, με έγχυση καυσίμου με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και υπερπλήρωση αέρα με ψύξη, ισχύος τουλάχιστον 190HP, ροπής τουλάχιστον 750Nm και κυβισμού 5.000 cm3 περίπου.

Ο κινητήρας πρέπει να ανταποκρίνεται με άνεση στη λειτουργία του κάθε φορά προσαρτημένου παρελκόμενου (εξαρτήματος) επί του οχήματος και να πληροί τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Ο κινητήρας πρέπει να προσφέρει άνετη πρόσβαση για τον έλεγχο και συντήρησή του.

Ο κινητήρας θα διαθέτει διβάθμιο βοηθητικό σύστημα πέδησης (μηχανόφρενο) για την προστασία των φρένων του οχήματος.

  - Κιβώτιο Ταχυτήτων & Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης

Πλήρως συγχρονισμένο και αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο με οκτώ (8) τουλάχιστον ταχύτητες εμπρός και έξι (6) τουλάχιστον πίσω.

Θα είναι εξοπλισμένο με δύο τουλάχιστον σχέσεις μετάδοσης, δηλαδή την κανονική (γρήγορη πορεία) και την αργή (εργασίας).

Το όχημα πρέπει να έχει μόνιμη κίνηση και στους 4 τροχούς (4x4), με σχέση κατανομής ροπής στους άξονες 50:50 από το κιβώτιο διανομής και με δυνατότητα κλειδώματος των διαφορικών.

Η σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του κλειδώματος των διαφορικών πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα εν κινήσει σε οποιαδήποτε ταχύτητα από το θάλαμο του οδηγού.

Ο συμπλέκτης θα είναι ξηρός μονόδισκος ή βελτιωμένου τύπου, χειριζόμενος μέσω πεντάλ, με κατά το δυνατόν μεγάλη επιφάνεια τριβής και υλικό τριβής οργανικό χωρίς αμίαντο.

  - Σύστημα Πέδησης

Διπλό κύκλωμα αέρος με υποβοήθηση σε όλους του τροχούς, με δίσκους στους μπροστινούς και στους πίσω τροχούς και προστασία από εμπλοκή των τροχών κατά την πέδηση (ABS).

Θα φέρει διάταξη αυτόματης ρύθμισης της δύναμης πέδησης ανάλογα με το φορτίο των αξόνων.

Το υλικό τριβής των δίσκων δεν θα περιέχει αμίαντο.

Η πέδηση στάθμευσης θα ενεργοποιείται στους πίσω τροχούς.

Το σύστημα πέδησης θα καλύπτει πλήρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.

  - Ανάρτηση

Σύγχρονης σχεδίασης και τεχνολογίας, βαρέως τύπου, για χρήση του οχήματος σε δυσμενείς συνθήκες και ανισόπεδο έδαφος.

Θα περιλαμβάνει ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες κραδασμών και στους τέσσερις τροχούς και ράβδο σταθεροποίησης και στους δύο άξονες.

  - Σύστημα Διεύθυνσης

Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος πρέπει να είναι πλήρως υδραυλικό, με μέγιστη πίεση λειτουργίας 150 bar.

  - Ηλεκτρικό Σύστημα

Το πολυμηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με

- δύο συσσωρευτές των 12V, ελάχιστης χωρητικότητας 140Αh έκαστος,

- γεννήτρια,  100A τουλάχιστον,

- πίνακα, που εξασφαλίζει άριστη εποπτεία,

- οπτικές, ηχητικές ενδείξεις και προειδοποιήσεις, που εξασφαλίζουν συνεχή έλεγχο κάθε λειτουργίας του οχήματος,

- φωτισμό κατά Κ.Ο.Κ. , και

- επιπλέον πρόσθετο εξωτερικό φωτισμό εργασίας αριστερά και δεξιά για το φωτισμό του οδοστρώματος και φάρο στην οροφή της καμπίνας.

  - Πλαίσιο

Για μεγαλύτερη ευελιξία θα έχει

- μέγιστο πλάτος 2,2m ±2% (μη λαμβανόμενης υπόψη της έκτασης των καθρεπτών και των εξαρτήσεων),

- μέγιστο μήκος (χωρίς εξαρτήσεις) έως 5m,

- μεταξόνιο έως 2.800mm, και

- μέγιστη ακτίνα κύκλου στροφής 6,5m (από ρείθρο σε ρείθρο).

Tο ελεύθερο ύψος του οχήματος από τα έδαφος χωρίς φορτίο θα είναι τουλάχιστον 0,33m.

Ολικό μικτό φορτίο 10.000kg τουλάχιστον, ωφέλιμο φορτίο επί πλαισίου άνω των 4.800kg περίπου, με επιτρεπόμενο φορτίο κάθε άξονα 5.000kg τουλάχιστον.

  - Θάλαμος

Κατασκευή μεγάλης αντοχής με κύρια μέρη από εξαιρετικής ποιότητας χάλυβα και δευτερεύοντα μέρη από σύνθετο υλικό (composite material) για πλήρη και εφ’ όρου ζωής αντιδιαβρωτική προστασία.

Έδραση επί του πλαισίου μέσω αντικραδασμικών στοιχείων.

Θα φέρει ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με ζώνες ασφαλείας και προσκέφαλα, κατασκευασμένα κατάλληλο συνθετικό υλικό μεγάλης αντοχής.

Θα διαθέτει πανοραμικό ανεμοθώρακα ασφαλείας με αληξήλια, μεγάλα πλαϊνά τζάμια, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους και αντιθαμβωτικούς ευρυγώνιους καθρέφτες αριστερά και δεξιά καθώς και αεροδυναμικό καθρέφτη ράμπας.

Επίσης θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού με ανεμιστήρα πολλών ταχυτήτων, σύστημα κλιματισμού (air condition), ηχοσύστημα με θύρα USB, ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες με εκτόξευση νερού, κ.λπ.

Το τιμόνι θα είναι πολλαπλών λειτουργιών ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού από την οδήγηση και ο πίνακας οργάνων θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα για έλεγχο - εποπτεία της ομαλής λειτουργία του οχήματος καθώς και οπτική και ηχητική προειδοποίηση για τυχόν ανωμαλίες στη λειτουργία του.

Το όχημα θα διαθέτει σταθεροποιητή ταχύτητας καθώς και χειρόγκαζο.

Η καμπίνα θα είναι απόχρωσης πορτοκαλί όπως συνηθίζεται στα αποχιονιστικά μηχανήματα.

  - Τροχοί

Θα φέρει τροχούς με κατάλληλα ελαστικά μικτής χρήσης, διαστάσεων τουλάχιστο 315/80R22,5 καθώς και πλήρη εφεδρικό τροχό, με γρύλο ανύψωσης.

Τα ελαστικά να είναι ημερομηνίας κατασκευής όχι πέραν 6μήνου από την ημερομηνία παράδοσης.

  - Κιβωτάμαξα

Θα είναι στιβαρής κατασκευής, ηλεκτροσυγκολημένη με ενισχύσεις σιδηροδοκών ώστε να αποτελεί συνολικά μια άκαμπτη και ισχυρή κατασκευή.

Οι καθαρές διαστάσεις της θα είναι περίπου: μήκος 2,2m, πλάτος 2,0 m, ύψος παραπέτου 0,4 m.

Τα πλαϊνά της κιβωτάμαξας πρέπει να είναι ανακλινόμενα αλλά και πλήρως προσθαφαιρούμενα και στο πάτωμα να υπάρχουν σημεία (τουλάχιστον 8) στερέωσης παρελκόμενων.

Για την αντισκωριακή προστασία της τα πετάσματα (πλαϊνά) της κιβωτάμαξας θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο.

  - Αεροσυμπιεστής

Κατάλληλος για το προσφερόμενο μηχάνημα, με ρυθμιστή πίεσης, δεξαμενές αέρος και βαλβίδα πλήρωσης των ελαστικών.

  - Εξοπλισμός για Πολλαπλή Χρήση

Για την λειτουργία των παρελκόμενων το όχημα πρέπει να διαθέτει εμπρόσθια πλάκα προσαρμογής παρελκομένων κατασκευής κατά DIN 5 ή ισοδύναμου συστήματος προδιαγραφών.

Επίσης, εμπρόσθιο μηχανικό δυναμολήπτη περιστρεφόμενου καρδανικού άξονα (PTO) με ηλεκτρική σύμπλεξη και δυνατότητα επιλογής στροφών.

Για την αποφυγή απωλειών ισχύος ο δυναμολήπτης πρέπει να παίρνει κίνηση απ’ ευθείας από τον κινητήρα.

Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό κυκλωμάτων (τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα) και πολλαπλών εξόδων έτσι ώστε να κινεί διάφορα παρελκόμενα συγχρόνως.

Η παροχή των κυκλωμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον για το πρώτο υδραυλικό κύκλωμα 32l/min, για το δεύτερο 55l/min.

Συνδυαστικά 87l/min και πίεση τουλάχιστον 200bar.

Για την εύκολη λειτουργία των παρελκόμενων το χειριστήριο πρέπει να βρίσκεται εντός της καμπίνας και να είναι τύπου joystick με προοδευτική λειτουργία.

  - Συμπληρωματικά Εξαρτήματα

Με κάθε όχημα θα παραδοθούν και τα εξής εξαρτήματα, εργαλεία και όργανα:

- μία (1) μεταλλική εργαλειοθήκη,

- ένα (1) κλειδί εξαρμόσεως ελαστικών,

- μία (1) μανέλλα,

- μία (1) σειρά γερμανικών κλειδιών,

- ένα (1) γαλλικό κλειδί,

- ένα (1) κατσαβίδι,

- ένα (1) όργανο μέτρησης πίεσης ελαστικών,

- ένα (1) τρίγωνο βλαβών,

- ένα (1) υδραυλικό γρύλλο 10t,

- ένα (1) πλήρες κιβώτιο πρώτων βοηθειών - φαρμακείο,

- ένας(1) πυροσβεστήρας, και

- αλυσίδες χιονιού και για τους τέσσερις τροχούς.

- Παρελκόμενο Ευθείας Εκχιονιστικής Λεπίδας

Μήκος λεπίδας: 3.200mm τουλάχιστον και κατά προτίμηση 3.600 mm.

Τύπος λεπίδας: ευθεία με διατομή καμπύλης μορφής.

Γωνία κλίσεως ως προς τον εγκάρσιο άξονα: 32ο τουλάχιστον.

Πλάτος αποχιονισμού με μέγιστη γωνία κλίσεως: 2.700mm τουλάχιστον και κατά προτίμηση 3.100mm τουλάχιστον.

Ύψος λεπίδας: 900mm τουλάχιστον.

Βάρος (χωρίς την πλάκα προσαρμογής): 800Kg τουλάχιστον.

Η εκχιονιστική λεπίδα θα πρέπει:

α) να είναι κατασκευασμένη από μέταλλο ικανής αντοχής (τουλάχιστον St.37) που θα προστατεύεται έναντι της διαβρώσεως με κατάλληλη ειδική επιφανειακή προστασία.

Η προσφορά να αναφέρει το πάχος του ελάσματος.

β) να συνοδεύεται από πλάκα ανάρτησης που θα προσαρμοστεί στο μπροστινό μέρος του πλαισίου του οχήματος και πάνω στην οποία θα προσαρμόζεται η λεπίδα, γρήγορα και εύκολα  μόνο από  τον οδηγό - χειριστή.

Η πλάκα πρέπει να είναι κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 5 ή άλλου ισοδύναμου συστήματος προδιαγραφών.

γ) να φέρει σύστημα αυτόματης παράκαμψης εμποδίων και ανωμαλιών οδοστρώματος με ανύψωση, κάθε φορά, του αντίστοιχου τομέα της λεπίδας.

Οι τομείς της λεπίδας θα είναι τουλάχιστον τρεις, και κατά προτίμηση τέσσερις.

Η ανεξάρτητη ανάρτηση εκάστου τομέα της λεπίδας πάνω στο πλαίσιο αυτής, θα αποτελείται είτε (ελάχιστη απαίτηση) από διαμήκεις λωρίδες ανθεκτικού ελαστομερούς υλικού ή κατά προτίμηση, από σύστημα βραχιόνων με ισχυρά χαλύβδινα ελικοειδή ελατήρια επαναφοράς.

Επίσης, να φέρει και σύστημα προστασίας από πλευρικά κτυπήματα, με άμεση επαναφορά σε θέση εργασίας.

Να περιγραφεί πλήρως το σύστημα ανάρτησης.

δ) να φέρει σύστημα παρακολούθησης της επιφάνειας του οδοστρώματος με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης της λεπίδος επ' αυτού.

ε) να φέρει σύστημα ανεβάσματος - κατεβάσματος της λεπίδας και ρυθμίσεως των γωνιών αυτής ως προς το επίπεδο εργασίας.

στ) να ελέγχεται από το χειριστήριο υδραυλικών του οχήματος που θα υπάρχει στο θάλαμο οδήγησής του, το οποίο θα ελέγχει τις κινήσεις άνω-κάτω και την κλίση της λεπίδος.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οποιαδήποτε προσόντα ακριβούς χειρισμού.

ζ) να συνοδεύεται από σύστημα σήμανσης και φωτισμό πορείας και εργασίας καθώς και από ειδικό κάλυμμα καθ' όλο το μήκος της το οποίο θα παρεμποδίζει την εκτόξευση του χιονιού για να μην μειώνεται η ορατότητα του οδηγού - χειριστή.

Προτιμώνται αθρωτά πλαίσια με υφασμάτινα πετάσματα ευκόλως αλλασσόμενα.

η) οι κοπτικές ακμές της λεπίδας (ακρολέπιδα και μεσαίες λεπίδες κοπής) να είναι από μέταλλο και να προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα κατά την αντικατάστασή τους λόγω φθοράς.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η αντοχή τους στην τριβή, την οξείδωση, και τις χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και η συμπεριφορά τους έναντι της ασφάλτου (μη καταστροφή).

Να αναφερθεί το πάχος τους και το ύψος τους.

θ) να φέρει ειδικά πέδιλα για την καλή στήριξή της κατά την αποσύμπλεξη από το φορέα και την σταθεροποίησή της στη θέση εναπόθεσης.

ι) να φέρει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή σύστημα απαραίτητο για την καλή απόδοση και λειτουργία της.

Η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνεται με στεγανό φις πού θα τοποθετείται στην μάσκα ή στην ποδιά του οχήματος.

Το ως άνω παρελκόμενο θα συνοδεύεται από CE.

- Παρελκόμενο Αλατοδιανομέα

Ο αλατοδιανομέας πρέπει να τοποθετείται επί της κιβωτάμαξας του οχήματος χωρίς γερανό, με ειδικά αφαιρούμενα πέδιλα υποστήριξης ρυθμιζόμενου ύψους με μανιβέλα, και να ασφαλίζεται με ειδικές ενισχυμένες διατάξεις.

Ο αλατοδιανομέας πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητο πλαίσιο από ενισχυμένο χάλυβα στο οποίο θα τοποθετείται το δοχείο, το σύστημα διασκορπισμού και το υδραυλικό σύστημα.

Ο αλατοδιανομέας θα πρέπει να αποτελείται από τρία ανεξάρτητα τμήματα (δοχείο άλατος, σύστημα τροφοδοσίας και σύστημα διασποράς).

Το σύστημα διασποράς πρέπει να είναι βιδωμένο επί του δοχείου.

Τα υλικά κατασκευής του δοχείου πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μειώνεται το ίδιο φορτίο του αλατοδιανομέα και να διαθέτει αυξημένη προστασία έναντι διάβρωσης.

Η χωρητικότητα του δοχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,7m3 και κατά προτίμηση 2,0m3.

Επίσης πρέπει να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα με μηχανισμό για το άνοιγμα – κλείσιμο.

Το μήκος του πλαισίου πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια της κιβωτάμαξας.

Η ειδική αντιδιαβρωτική προστασία του δοχείου πρέπει να είναι κατά DIN EN ISO 12944.

Το σύστημα τροφοδοσίας και ρύθμισης ποσότητας του αντιπαγωτικού υλικού πρέπει να είναι (ελάχιστη απαίτηση) τύπου κοχλία, ή κατά προτίμηση, ελαστική μεταφορική ταινία υποστηριζόμενη από ανοξείδωτη πλάκα ολίσθησης, με παλλόμενο πίεστρο θραύσης συσσωματωμάτων άλατος στο άκρο εκκένωσης, προς το δίσκο διασποράς.

Η μετάδοση κίνησης στον κοχλία ή την ελαστική μεταφορική ταινία, πρέπει να γίνεται με υδραυλικό κινητήρα.

Το σύστημα ρύθμισης ποσότητας πρέπει να επιτρέπει την πλήρη εκκένωση εν στάση του δοχείου.

Η ηλεκτρονική μονάδα χειρισμού πρέπει να διαθέτει περιστρεφόμενους διακόπτες για την ρύθμιση της ποσότητας, της διαμέτρου και του ασύμμετρου διασκορπισμού.

Επίσης πρέπει να διαθέτει οθόνη ένδειξης δεδομένων όπως συνολική ποσότητα διασκορπισμού, ώρες εργασίας και συνολικής απόστασης διασκορπισμού.

Η μετάδοση κίνησης στο υδραυλικό σύστημα του αλατοδιανομέα, πρέπει να γίνεται από το υδραυλικό κύκλωμα του οχήματος και όχι από ανεξάρτητο κινητήρα.

Η χοάνη του συστήματος πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη από χάλυβα με αντιδιαβρωτική επικάλυψη εποξειδικής ρητίνης.

Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ασύμμετρου διασκορπισμού απαραίτητα με περιστροφή του δίσκου διασκορπισμού.

Η διάμετρος διασκορπισμού πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη από 2–10m.

Ποσότητα διασκορπισμού από 2 – 80 gr/m2 περίπου.

Το ύψος του δίσκου διασκορπισμού πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο μεταξύ περίπου 350mm και 450mm από το έδαφος.

Το ύψος του αλατοδιανομέα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο (μικρότερο από 1.300 mm) έτσι ώστε το κέντρο βάρος αυτού όταν είναι πλήρης άλατος να είναι χαμηλά.

Το βάρος του κενού αλατοδιανομέα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 900kg.

Το ως άνω παρελκόμενο θα συνοδεύεται από CE.

- Παρελκόμενο Χορτοκοπτικού Βραχίονα με Καταστροφέα και Κλαυδετικό

Ο υδραυλικός χορτοκοπτικός βραχίονας πρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα, απλά και με ασφάλεια στα υπάρχοντα επί του οχήματος  σημεία σύνδεσης.

Όλες οι κινήσεις του βραχίονα πρέπει να γίνονται χωρίς βηματισμούς από ανεξάρτητο ηλεκτρουδραυλικό χειριστήριο (τύπου joystick) το οποίο τοποθετείται στην καμπίνα του οχήματος.

Οι  περιοχές εργασίας του βραχίονα πρέπει να είναι:

- δεξιά και αριστερά  από το όχημα σε μήκος τουλάχιστο 6m, και κατά προτίμηση 7m, από το κέντρο του οχήματος (με κεφαλή καταστροφέα), και

- μπροστά από το όχημα.

Ο βραχίονας πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετατόπισής του (υδραυλικά) κατά τουλάχιστο 1.5m ανάμεσα στα δύο ακρότατα σημεία, πάνω σε ράγες, κατά το πλάτος του οχήματος.

Για την αποφυγή ζημιών από τυχόν πρόσκρουση, ο βραχίονας πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική διάταξη (μηχανική & υδραυλική).

Για την ευκολότερη λειτουργία του βραχίονα, ο βραχίονας πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα προσαρμογής στην μορφολογία του εδάφους (floating device).

Η ενεργοποίηση του floating control system πρέπει να γίνεται με μπουτόν από την κονσόλα χειρισμού και σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται τέτοια λειτουργία (π.χ. κλάδεμα), μπορεί να  απενεργοποιείται.

Για την αποφυγή στρεβλώσεως του πλαισίου του οχήματος ο βραχίονας πρέπει να διαθέτει δυο βοηθητικούς τροχούς, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης υδραυλικά καθ' ύψος.

Στο άκρο του βραχίονα πρέπει να υπάρχει υποδοχή κεφαλών εργασίας ταχείας σύμπλεξης και αποσύμπλεξης.

Για την εναπόθεση του παρελκομένου, ο βραχίονας πρέπει να διαθέτει δύο βάσεις (ποδαρικά).

Στο άκρο του βραχίονα πρέπει να προσαρμόζεται μέσω ενός συνδέσμου (καρέ) γρήγορα, απλά και χωρίς πρόσθετο προσωπικό (δηλαδή με ένα μόνο άτομο) η κεφαλή - καταστροφέας, η παλινδρομική κεφαλή κλαδέματος (άλλως αποκαλούμενη χτένι, μπορντουροψάλιδο, κεφαλή κοπής καλαμιών κ.λπ.), καθώς επίσης οποιοδήποτε άλλο τυχόν εξάρτημα ήθελε μελλοντικά να προμηθευτεί ο Δήμος (π.χ. βούρτσα καθαρισμού στηθαίων, κ.λπ).

Η κεφαλή - καταστροφέας πρέπει να έχει πλάτος εργασίας τουλάχιστον 1,3m και να αποτελείται από έναν κύλινδρο στον οποίο να είναι τοποθετημένα τα αναρτώμενα – παλλόμενα κοπτικά μέσα (σφυριά –«χούφτες»), έναν κύλινδρο ρύθμισης του ύψους κοπής, προστατευτικό κάλυμμα στο εμπρόσθιο μέρος του για αποφυγή ζημιών από εκσφενδονισμό αντικειμένων και το υδρομοτέρ για την κίνηση του παρελκομένου.

Επίσης ο βραχίονας πρέπει να συνοδεύεται από κεφαλή κλαδέματος με πλάτος κοπής τουλάχιστον 2m.

Η κεφαλή πρέπει να είναι παλινδρομικού τύπου με δυνατότητα κοπής κλαδιών πάχους τουλάχιστον 11cm.

Στην προμήθεια του βραχίονα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή κλειδώματος του εμπρόσθιου άξονα του οχήματος πολλαπλών χρήσεων, η οποία θα τοποθετηθεί στο όχημα με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

Η άνω κατασκευή («ζανφόρ») θα πρέπει να είναι στιβαρή, κατάλληλη για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, και θα εμπλέκεται («κλειδώνει») για την εργασία και θα απεμπλέκεται για την πορεία, μέσω υδραυλικών κυλίνδρων, με έλεγχο από την καμπίνα του οδηγού.

Το ως άνω παρελκόμενο θα συνοδεύεται από CE.

- Εκπαίδευση – Τεχνική Yποστήριξη – Εγγύηση – Χρόνος Παράδοσης

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών - συντηρητών του Δήμου στο χειρισμό και στη συντήρηση του μηχανήματος και των εργαλείων του.

Η εν λόγω εκπαίδευση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- πλήρη εξοικείωση με το μηχάνημα και τα μέρη του, καθώς επίσης την ονοματολογία των χειριστηρίων, τις ενδείξεις και διατάξεις του,

- χειρισμό του μηχανήματος,

- καθημερινό έλεγχο και συντήρηση,

- περιοδική συντήρηση,

- συνιστώμενα λιπαντικά, και

- προετοιμασία για μακροχρόνια θέση εκτός λειτουργίας - αποθήκευση.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο δύο (2) ημέρες και θα επαναληφθεί στο βαθμό που αυτό κριθεί απαραίτητο, εάν και εφόσον αυτό απαιτηθεί, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου.

Η περίοδος της τεχνικής υποστήριξης θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την προσφερόμενη περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας να ανέρχεται σε δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για τη μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος για την παροχή τεχνικής στήριξης θα είναι 24 ώρες από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας και στην περίπτωση ανάγκης παρουσίας συνεργείου από το εργοστάσιο – κατασκευαστή ο μέγιστος χρόνος απόκρισης καθορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την αρχική ειδοποίηση περί βλάβης.

Η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας εκ μέρους του αναδόχου θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.

Ο κατασκευαστής του οχήματος θα πρέπει να δίνει εγγύηση προσφερόμενη από ευρύ δίκτυο εξουσιοδοτημένων κέντρων τεχνικής υποστήριξης (να υποβληθεί κατάλογος με την προσφορά).

Ο χρόνος παράδοσης του πολυμηχανήματος μετά των παρελκομένων του καθορίζεται έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Στοιχεία Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία, έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει

- πλήρη τεχνικά στοιχεία, έντυπα, φωτογραφίες και σχέδια που προσδιορίζουν επακριβώς τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Όλα τα στοιχεία των εδώ τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τεκμηριώνονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα,

- όλες τις πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις και σήματα ποιότητας προκειμένου για την απόδειξη της ποιότητας της κατασκευής.  Απαραίτητες,  είναι  οι  εγκρίσεις  ποιότητας  σειράς  ISO  9001  και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 για το σχεδιασμό και κατασκευή του οχήματος ενώ ζητείται να γίνει αναφορά σε κάθε τυχόν πρόσθετη (σε σχέση με τα ανωτέρω) πληροφορία που αφορά σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας και σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων του οχήματος,

- τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του για τα τρία (3) αμέσως προηγούμενα έτη από το έτος διενέργειας του διαγωνισμού - ο μέσος όρος των κύκλων εργασιών των εν λόγω ετών πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος (x2) από τον προϋπολογισμό της παρούσας προμήθειας με τον ΦΠΑ και οι ισολογισμοί να μην παρουσιάζουν ζημίες. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν υποχρεούται δημοσίευσης ισολογισμών, να υποβληθούν τα φορολογικά έντυπα Ε3 και Ν από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα προαναφερθέντα  στοιχεία (κύκλου εργασιών),

- έγκριση ποιότητας σειράς ISO 9001 για την εμπορία και τεχνική υποστήριξη, ISO 14001 για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, ΙSO 45001 (ή το παλαιό OHSAS 18001) για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού του,

- δύο (2) συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης και πώλησης ανταλλακτικών για μηχανήματα (σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, από το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου για την πιστοποίηση της ικανότητας τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του προσφερόμενου οχήματος. Σε περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αποδεκτά γίνονται και αντίγραφα των τιμολογίων πώλησης και παροχής υπηρεσιών συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή γα την ακρίβεια τους, και

- άδεια κυκλοφορίας ΕΙΧ φορτηγού για την τεχνική υποστήριξη.

Β. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ)

1. Γενικά – Τύπος - Μέγεθος

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι καινούργιο, έτους κατασκευής ίδιου με το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο (μηχανήματα προηγούμενων χρόνων θα αποκλείονται), πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου εκ των πλέον εξελιγμένων προσφάτως τεχνολογικά.

Tο βάρος του με βασικό κάδο εκσκαφής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.000 κιλά. Μηχανήματα με βάρος λιγότερο από το αναφερόμενο, θα αποκλείονται ως μη κατάλληλα.

Το πλάτος του μηχανήματος δεν θα υπερβαίνει (ενδεικτικά) τα 2,35 μ. προκειμένου για την ευελιξία των κινήσεων του και για να είναι δυνατή η οδήγησή του σε στενά σημεία εντός του χώρου που θα κινείται.

Με την προσφορά να δοθούν το ακριβές μοντέλο και οι ακριβείς διαστάσεις του μηχανήματος, οι οποίες δεν θα ξεπερνούν (ενδεικτικά) 7,00 μ. μήκος, 2,35 μ. πλάτος και 2,85 μ. ύψος.

Ο εκσκαφέας θα αποτελείται από το σύστημα κύλισης, την ανοδομή με δυνατότητα συνεχούς περιστροφής 360ο, με τοποθετημένη μπροστά εξάρτηση εκσκαφής και εξάρτηση λεπίδας.

2. Kινητήρας

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων, ισχύος μεγαλύτερης από 70 ίππους, τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Η αποδιδόμενη ισχύς να παράγεται από κινητήρα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κυλινδρισμό, έτσι ώστε ο κινητήρας να έχει επαρκή αποθέματα ισχύος, 3.000cc τουλάχιστον.

Ο κινητήρας θα είναι εξοπλισμένος με σύστημα αυτόματου ρελαντί το οποίο θα μειώνει τις στροφές του κινητήρα όταν δεν γίνονται κινήσεις (Auto Idle) μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου.

Επίσης, λόγω του μεγέθους του μηχανήματος αλλά και για ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου, το μηχάνημα θα έχει εργοστασιακή ηλεκτρική τρόμπα ανεφοδιασμού πετρελαίου.

3. Iσχύς Υδραυλικού Συστήματος

Θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα τρεις τουλάχιστον υδραυλικές αντλίες για τον έλεγχο όλων των κινήσεων και για να υπάρχει επαρκή παροχή και πίεση στο κύκλωμα έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα τρεις κινήσεις.

H συνολική υδραυλική παροχή να είναι τουλάχιστον 200 lt/min.

Η μέγιστη πίεση του υδραυλικού κυκλώματος, να είναι μεγαλύτερη από 250 bar.

Το προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει τουλάχιστον τρεις υδραυλικές γραμμές για μελλοντική τοποθέτηση εξαρτημάτων.

Συγκεκριμένα, μια υδραυλική γραμμή για τη λειτουργία της αρπάγης, μία για την λειτουργία της περιστροφής της αρπάγης και μία για τον υδραυλικό ταχυσύνδεσμο.

4. Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης - Τελική Κίνηση

H μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατική, δηλαδή θα γίνεται μέσω υδραυλικής αντλίας.

Τα μοτέρ πορείας θα είναι αξονικά εμβολοφόρα, θα διαθέτουν πλανητική υπομείωση και θα είναι ελεγχόμενα με χειριστήρια ακριβείας.

5. Σύστημα Πέδησης - Στάθμευσης

H βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του μηχανήματος.

Κατά την αποβίβαση του χειριστή από τη θέση χειρισμού να επέρχεται απενεργοποίηση των υδραυλικών κινήσεων για την προστασία από ανεπιθύμητες κινήσεις του μηχανήματος.

## 6. Σύστημα Κύλισης - Ερπύστριες

Δεδομένου ότι το μηχάνημα θα κινείται σε περιβάλλον με αιχμηρά αντικείμενα, θα φέρει μεταλλικές ερπύστριες.

Το συνολικό μήκος του συστήματος κύλισης θα είναι μεγαλύτερο από 3,00 μ για μεγαλύτερη ευστάθεια.

Να διαθέτει δύο ταχύτητες (χαμηλή - υψηλή).

Η μέγιστη ταχύτητα να ξεπερνά τα 4 km/h και να έχει απαραίτητα βομβητή πορείας για λόγους ασφάλειας.

7.  Σύστημα Εκσκαφής

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση εκσκαφέα.

Η εξάρτηση εκσκαφέα θα αποτελείται από τον βραχίονα φόρτωσης, το μπαστούνι και έναν κάδο εκσκαφής με νύχια, πλάτους 1,20 μ. (χωρητικότητας τουλάχιστον 550 λίτρων).

Το μπαστούνι θα αποτελείται από 2 τμήματα (2 piece boom) με άρθρωση, ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατό μεγαλύτερο ύψος αδειάσματος.

Το ύψος αδειάσματος με τον κάδο πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,20 μ.

Επίσης το μηχάνημα θα παραδοθεί και με μια αρπάγη για ξύλα και κλαδιά με δυνατότητα συνεχούς περιστροφής 360ο.

Η εναλλαγή του κάδου και της αρπάγης, θα γίνεται με υδραυλικό ταχυσύνδεσμο και ο κάδος θα μπορεί να τοποθετηθεί και από τις δυο πλευρές.

Η μπούμα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει τη δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 60ο δεξιά και αριστερά.

Να δοθεί το μέγιστο ύψος εκσκαφής του μηχανήματος (τουλάχιστον 8,20 μ. στο νύχι του κάδου)  και το μέγιστο βάθος εκσκαφής (τουλάχιστον 4,50μ.) καθώς και πίνακας ανυψωτικής ικανότητας του μηχανήματος ανάλογα με την θέση του φορτίου στο χώρο.

Η ανυψωτική ικανότητα του μηχανήματος σε απόσταση 4 μέτρων από το κέντρο του μηχανήματος και σε ύψος 6 μέτρων θα είναι τουλάχιστον 2.500 κιλά ανεξάρτητα από τη θέση της περιστροφής του πύργου.

Μηχανήματα με μικρότερες δυνατότητες, θα αποκλείονται.

8. Παρελκόμενα

Το μηχάνημα, εκτός από τον κάδο, θα περιλαμβάνει και μια αρπάγη για κλαδιά και ξύλα, υδραυλικής λειτουργίας και συνεχούς περιστροφής 360ο.

Η αρπάγη θα έχει μέγιστο άνοιγμα μεγαλύτερο από 1.100 mm και ανυψωτική ικανότητα μεγαλύτερη από 1.700 κιλά.

To βάρος της θα είναι περίπου 200 κιλά και το πλάτος με τα έξτρα πλαϊνά δόντια τουλάχιστο 650mm.

Θα είναι στιβαρούς κατασκευής και θα αποτελείται από δύο οδοντωτά τμήματα δεξιά και αριστερά  με προσθαφαιρούμενα δόντια τα οποία αφενός μεν θα αυξάνουν το πλάτος αυτής, αφετέρου δε θα παρέχουν ασφαλέστερη συγκράτηση λεπτών κλαδιών σε συσσωματώματα.

Η αρπάγη θα είναι ειδική για ασφαλή τοποθέτηση και χρήση με τον συγκεκριμένο εκσκαφέα.

Θα μπορεί, εκτός από την λειτουργία άνοιγμα-κλείσιμο, να εκτελεί περιστροφή 360ο μέσω κατάλληλου υδραυλοκινητήρα, ο οποίος θα δυναμοδοτείται από το υδραυλικό κύκλωμα του εκσκαφέα.

Το άκρο της αρπάγης θα εφαρμόζει και θα στερεώνεται μέσω υδραυλικού ταχυσυνδέσμου στον εκσκαφέα.

Ο χειρισμός του εξαρτήματος θα ελέγχεται από τα joystick του μηχανήματος.

9. Xειριστήρια Ελέγχου Λειτουργίας

Η υδραυλική λειτουργία του μηχανήματος για τις κινήσεις της μπούμας, της περιστροφής και του κάδου να επιτυγχάνεται μέσω χειριστηρίων τύπου Joystick, για την μεγαλύτερη δυνατή άνεση στο χειρισμό και ακρίβεια στους ελιγμούς.

Η περιστροφή του μηχανήματος θα είναι απαραίτητα 360° γύρω από τον αξονά του.

Ταχύτητα περιστροφής, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον 9 σ.α.λ.

10. Kαμπίνα και Λοιπά Στοιχεία

Θα διαθέτει καμπίνα χειριστή κλειστή ασφαλείας ROPS/FOPS με κάγκελα προστασίας στο εμπρόσθιο τζάμι και στο πάνω.

Θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης και Air Condition, κάθισμα χειριστή ανατομικό με ψηλή πλάτη και απαραίτητα με ζώνη ασφαλείας.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακή οθόνη λειτουργίας με οπτικοακουστικές ενδείξεις και αυτοδιάγνωση βλαβών.

Κατ’ελάχιστο θα πρέπει να διαθέτει όργανο στάθμης καυσίμου, όργανο θερμοκρασίας κινητήρα, ωρόμετρο, προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού κινητήρα, φόρτισης συσσωρευτών.

Επιθυμητό είναι μέσω της ψηφιακής οθόνης ο χειριστής να ενημερώνεται και να ρυθμίζει τις ώρες των service και να υπάρχει αντίστροφη μέτρηση η οποία θα υπενθυμίζει στον χειριστή τα επερχόμενα service.

Θα διαθέτει απαραίτητα σύστημα τηλεματικής (ελέγχου του μηχανήματος από απόσταση) χωρίς καμία επιπλέον χρέωση – επιβάρυνση συνδρομής για τουλάχιστον 5 χρόνια.

11. Πρόσθετος εξοπλισμός

Για διευκόλυνση στη συντήρηση και στη καθημερινή εργασία το μηχάνημα θα διαθέτει σύστημα κεντρικού γρασαρίσματος.

Επίσης να διαθέτει ηλεκτρική αντλία πλήρωσης πετρελαίου.

12. Eγγύηση Καλής Λειτουργίας

Ζητείται εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών τουλάχιστον.

Aπαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου (χρόνος ανταπόκρισης για τεχνική βοήθεια) θα γίνεται εντός διαστήματος 24 ωρών από από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης, ενώ η έντεχνη αποκατάσταση της βλάβης θα ολοκληρώνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

13. Συντήρηση - Aνταλλακτικά

Να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης που παρέχουν τα μηχανήματα.

Η περίοδος της τεχνικής υποστήριξης θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την προσφερόμενη περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας να ανέρχεται σε δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Nα δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών, για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

14. Xρόνος παράδοσης

O χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις του Δήμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των οκτώ (8) μηνών από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Yπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

15. Eκπαίδευση - Έντυπα

H εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την ημερομηνία της παραλαβής, του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν.

Tα έντυπα που θα συνοδεύουν το κάθε μηχάνημα είναι :

- Bιβλίο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Eλληνική.

- Eγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο.

- Στοιχεία Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία, έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει

- πλήρη τεχνικά στοιχεία, έντυπα, φωτογραφίες και σχέδια που προσδιορίζουν επακριβώς τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Όλα τα στοιχεία των εδώ τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τεκμηριώνονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα,

- όλες τις πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις και σήματα ποιότητας προκειμένου για την απόδειξη της ποιότητας της κατασκευής.  Απαραίτητες,  είναι  οι  εγκρίσεις  ποιότητας  σειράς  ISO 9001  και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 για το σχεδιασμό και κατασκευή του μηχανήματος ενώ ζητείται να γίνει αναφορά σε κάθε τυχόν πρόσθετη (σε σχέση με τα ανωτέρω) πληροφορία που αφορά σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας και σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων του μηχανήματος,

- τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του για τα τρία (3) αμέσως προηγούμενα έτη από το έτος διενέργειας του διαγωνισμού - ο μέσος όρος των κύκλων εργασιών των εν λόγω ετών πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος (x2) από τον προϋπολογισμό της παρούσας προμήθειας με τον ΦΠΑ και οι ισολογισμοί να μην παρουσιάζουν ζημίες. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν υποχρεούται δημοσίευσης ισολογισμών, να υποβληθούν τα φορολογικά έντυπα Ε3 και Ν από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα προαναφερθέντα  στοιχεία (κύκλου εργασιών),

- έγκριση ποιότητας σειράς ISO 9001 για την εμπορία και τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή,

- δύο (2) συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης και πώλησης ανταλλακτικών για μηχανήματα γενικά (σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, από το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου για την πιστοποίηση της ικανότητας τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του προσφερόμενου οχήματος. Σε περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αποδεκτά γίνονται και αντίγραφα των τιμολογίων πώλησης και παροχής υπηρεσιών συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή γα την ακρίβεια τους,

- άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης - επισκευής, και

- άδεια κυκλοφορίας ΕΙΧ φορτηγού για την τεχνική υποστήριξη.

Ο Συντάξας				Εγκρίθηκε			Θεωρήθηκε

Παπαδόπουλος Απόστολος		Κουρουπάκη Αγγελική		Αγγελίνα Άννα

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5		Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6	Πολ. Μηχ/κός ΠΕ1

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 		Προϊστάμενη Έργων & 		Προϊσταμένη Τεχνικής

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &	Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας	Υπηρεσίας

Πρασίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Έκαστος ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετέχει για όποιο από τα δύο (2) Τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης επιθυμεί ή και για τα δύο (2) Τμήματα αυτού.

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επί ποινή αποκλεισμού, έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει

- ότι έλαβε υπόψη του τους όρους της παρούσας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

- το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζεται το όχημα (πολυμηχάνημα / εκσκαφέας) καθώς επίσης έκαστο παρελκόμενο που αυτό θα φέρει και ο τόπος εγκατάστασής του,

- ότι  το  συγκεκριμένο  όχημα  (μηχάνημα έργου) ανταποκρίνεται  στην  Ελληνική  και  στην  Ευρωπαϊκή  νομοθεσία και προδιαγραφές,

- κατάλογο παραδόσεων (δικών του ή του κατασκευαστή) αντίστοιχων οχημάτων και εργαλείων (εφόσον συμμετέχει στο είδος με α/α 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης) ή μηχανημάτων (εκσκαφείς κάθε τύπου, εφόσον συμμετέχει στο είδος με α/α 2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης) πλήθους διπλάσιου των ζητούμενων ποσοτήτων της παρούσας κατά τα τελευταία τρία (3) έτη,

- ότι θα προσκομίσει την έγκριση τύπου του πολυμηχανήματος / μηχανήματος, μετά την έκδοσή της από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία (η οποία θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του), και περί υλοποίησης οποιαδήποτε συμπλήρωσης, ενίσχυσης ή τροποποίησης που θα απαιτούσε η θέση του σε κυκλοφορία,

- την ύπαρξη κινητής μονάδας τεχνικής υποστήριξης,

- το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα καλύψει το Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα (10) ετών,

- το χρόνο παράδοσης των ζητουμένων ανταλλακτικών, που δεν μπορεί να είναι πάνω από πέντε (5) ημέρες για απλά ανταλλακτικά και αναλώσιμα και δεκαπέντε (15) ημέρες για ανταλλακτικά που πρέπει να παραγγελθούν στο εξωτερικό,

- το χρόνο ανταπόκρισης για τεχνική βοήθεια, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες από το αίτημα της Υπηρεσίας και περί έντεχνης αποκατάστασης το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών,

- ότι θα αναλάβει με δικές του δαπάνες και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό να εκπαιδεύσει το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό του Δήμου, σε θέματα χειρισμού, service και επισκευών του οχήματος και των εργαλείων που προσφέρει,

- το χρόνο ολοκλήρωσης της παράδοσης σε μήνες (ή ημερολογιακές ημέρες) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (8) μήνες για έκαστο των μηχανημάτων και των παρελκομένων,

- εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών για τον εκσκαφέα,

- εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών για το πολυμηχάνημα (όχημα) και τα παρελκόμενά του και ότι αυτή είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και ότι θα καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό,

- εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του πολυμηχανήματος για τουλάχιστον πέντε (5) έτη,

- συνεργείο ή δίκτυο συνεργείων για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση του πολυμηχανήματος, του μηχανολογικού εξοπλισμού του και των παρελκομένων του,

- άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης – επισκευής της τσάπας.

Επίσης, η Τεχνική Προσφορά έκαστου συμμετέχοντα θα πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, με όλα τα δικαιολογητικά - στοιχεία - πιστοποιητικά που ζητούνται στις  σχετικές παραγράφους της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας (βλέπε παράγραφο ΙΙΙ.Α.6 και ΙΙΙ.Β.16).

- ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ, ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα του Δήμου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον εκάστοτε ανάδοχο.

Το πολυμηχάνημα και ο εκσκαφέας θα παραδοθούν (με μέριμνα και δαπάνη του εκάστοτε αναδόχου) με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, όπως έγκριση τύπου και λοιπές τυχόν εκ του νόμου απαιτούμενες πιστοποιήσεις κ.λπ, που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας τους.

Ο ανάδοχος προμήθειας του εκσκαφέα υποχρεούται στην έκδοση, με μέριμνα και δαπάνες του, της άδειας κυκλοφορίας του στα στοιχεία του Δήμου.

Η παραλαβή των οχημάτων και η έκδοση εντάλματος πληρωμής γίνεται κατόπιν της «φυσικής» τους παράδοσης στις εγκαταστάσεις του Δήμου και την εκπλήρωση λοιπών (πλην της έγκρισης τύπου ή άδειας κυκλοφορίας) υποχρεώσεων του αναδόχου, όπως εκπαίδευση προσωπικού κλπ.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας επιστρέφεται με την με την παράδοση έγκρισης τύπου μετά την έκδοσή της από το ΥΜΕ για το πολυμηχάνημα και την παράδοση της άδειας κυκλοφορίας για τον εκσκαφέα, αντίστοιχα.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από οκτώ (8) μήνες (για έκαστο των μηχανημάτων και των παρελκομένων) από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα του Δήμου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή.

- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια των Παραρτημάτων Α και Β που ακολουθούν.

- Ο Συντάξας				Εγκρίθηκε			Θεωρήθηκε

- Παπαδόπουλος Απόστολος		Κουρουπάκη Αγγελική		Αγγελίνα Άννα

- Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5		Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6	Πολ. Μηχ/κός ΠΕ1

- Προϊστάμενος Διεύθυνσης 		Προϊστάμενη Έργων & 		Προϊσταμένη Τεχνικής

- Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &	Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας	Υπηρεσίας

- Πρασίνου

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

# ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

# ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

| ΟΜΑΔΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Λειτουργικότητα του Οχήματος (Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο Σύνολο: σΑ = 80%) |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ βi (= ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ x ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ) |
|  |  | ΒΑΣΙΚΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ | (ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%) |  |
| i =1 | Πλαίσιο (Ποιότητα - Χαρακτηριστικά) Οχήματος | 100 | 120 | 10% | π.χ. 115 x 10% = 11,5 |
| i =2 | Ωφέλιμο Φορτίο Οχήματος | 100 | 120 | 8% |  |
| i =3 | Μονάδα Ισχύος (Κινητήρας) Οχήματος | 100 | 120 | 9% |  |
| i =4 | Κατανάλωση Καυσίμου (ή Ενέργειας) – Αυτονομία Οχήματος | 100 | 120 | 7% |  |
| i =5 | Χαρακτηριστικά Συστήματος Κίνησης Οχήματος | 100 | 120 | 8% |  |
| i =6 | Συστήματα Ασφαλείας Οχήματος | 100 | 120 | 10% |  |
| i =7 | Εξοπλισμός & Άνεση Καμπίνας Οχήματος | 100 | 120 | 8% |  |
| I=8 | Λειτουργικότητα – Εργονομία Οχήματος | 100 | 120 | 8% |  |
| i =9 | Χώρος Φορτίου – Χαρακτηριστικά & Λειτουργία Οχήματος | 100 | 120 | 8% |  |
| i =10 | Λοιπά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οχήματος | 100 | 120 | 4% |  |
| i =11 | Λεπίδα Αποχιονισμού – Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Ποιότητα | 100 | 120 | 5% |  |
| i =12 | Αλατοδιανομέας – Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Ποιότητα | 100 | 120 | 5% |  |
| i =13 | Χορτοκοπτικό Εργαλείο / Κλαυδετήρας – Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Ποιότητα | 100 | 120 | 10% |  |
| Άθροισμα Βαθμολογίας Κριτηρίων (Βαθμολογία Ομάδας Α), ΒΑ |  |  | 100% |  |
| ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α = ΒΑ x 0.80 |  |
| ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνική Υποστήριξη εκ Μέρους του Προμηθευτή (Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο Σύνολο: σB = 20%) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ βi (= ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ x ΣΥΝΤ. ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ) |
|  |  | ΒΑΣΙΚΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ | (ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%) |  |
| i =1 | Ποιότητα Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση και Τεχνική Βοήθειας εκ Μέρους του Προμηθευτή (After Sales Service), δηλ. Αμεσότητα και Αποτελεσματικότητα Επισκευών, Ανταλλακτικά, Εξυπηρέτηση στα Ανταλλακτικά (Χρόνος Δέσμευσης για Εξασφάλιση και Διάθεση Ανταλλακτικών, Χρόνος Ανταπόκρισης στη Ζήτησή τους) | 100 | 120 | 20% |  |
| i =2 | Χρόνος Παράδοσης | 100 | 120 | 40% |  |
| i =3 | Παροχή Εγγύησης | 100 | 120 | 40% |  |
| Άθροισμα Βαθμολογίας Κριτηρίων (Βαθμολογία Ομάδας Β), ΒΒ |  |  | 100% |  |
| ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β = ΒΒ x 0.20 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ = ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

# ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΤΣΑΠΑ)

| ΟΜΑΔΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Λειτουργικότητα του Οχήματος (Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο Σύνολο: σΑ = 80%) |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ βi (= ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ x ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ) |
|  |  | ΒΑΣΙΚΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ | (ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%) |  |
| i =1 | Συνολικό Βάρος Μηχανήματος – Διαστάσεις | 100 | 120 | 10% | π.χ. 115 x 10% = 11,5 |
| i =2 | Μονάδα Ισχύος (Κινητήρας) | 100 | 120 | 10% |  |
| i =3 | Ισχύς υδραυλικου Συστήματος | 100 | 120 | 10% |  |
| i =4 | Χαρακτηριστικά Συστήματος Κίνησης – Πέδησης | 100 | 120 | 10% |  |
| i =5 | Σύστημα Κύλισης | 100 | 120 | 10% |  |
| i =6 | Σύστημα Εκσκαφής | 100 | 120 | 10% |  |
| i =7 | Παρελκόμενα | 100 | 120 | 10% |  |
| I=8 | Χειριστήρια Ελέγχου Λειτουργίας | 100 | 120 | 10% |  |
| i =9 | Καμπίνα και Λοιπά Στοιχεία | 100 | 120 | 10% |  |
| i =10 | Πρόσθετος εξοπλισμός | 100 | 120 | 10% |  |
| Άθροισμα Βαθμολογίας Κριτηρίων (Βαθμολογία Ομάδας Α), ΒΑ |  |  | 100% |  |
| ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α = ΒΑ x 0.80 |  |
| ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνική Υποστήριξη εκ Μέρους του Προμηθευτή (Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο Σύνολο: σB = 20%) |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ βi (= ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ x ΣΥΝΤ. ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ) |
|  |  | ΒΑΣΙΚΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ | (ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%) |  |
| i =1 | Ποιότητα Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση και Τεχνική Βοήθειας εκ Μέρους του Προμηθευτή (After Sales Service), δηλ. Αμεσότητα και Αποτελεσματικότητα Επισκευών, Ανταλλακτικά, Εξυπηρέτηση στα Ανταλλακτικά (Χρόνος Δέσμευσης για Εξασφάλιση και Διάθεση Ανταλλακτικών, Χρόνος Ανταπόκρισης στη Ζήτησή τους) | 100 | 120 | 20% |  |
| i =2 | Χρόνος Παράδοσης | 100 | 120 | 40% |  |
| i =3 | Παροχή Εγγύησης | 100 | 120 | 40% |  |
| Άθροισμα Βαθμολογίας Κριτηρίων (Βαθμολογία Ομάδας Β), ΒΒ |  |  | 100% |  |
| ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β = ΒΒ x 0.20 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ = ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |

Για το προς προμήθεια είδος βαθμολογούνται τα επί μέρους κριτήρια (στοιχεία) των Ομάδων.

Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο, σε κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία, έως το 120 (σύμφωνα με τον Ν. 4412/16).

Η χειρότερη επίδοση μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη (βασική) βαθμολογία, δηλ. το 100, υπό τον όρο ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό.

Οι ενδιάμεσες τιμές ή επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά.

Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο σε οποιοδήποτε μηχάνημα βαθμολογείται κάτω από την αντίστοιχη ελάχιστη βαθμολογία του κριτηρίου (100), αποκλείεται στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Η βαθμολογία βi κάθε κριτηρίου προκύπτει ως εξής:

Tο άθροισμα των σχετικών βαθμολογιών κάθε ενός από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, διαιρεμένο διά του αριθμού των μελών της. Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9.

Ο άνω αριθμός (το άθροισμα των σχετικών βαθμολογιών διαιρεμένο διά του αριθμού των μελών της επιτροπής) πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας εκάστου κριτηρίου, και το γινόμενο αυτό ισούται με το βαθμό βi κάθε κριτηρίου.

Η Βαθμολογία κάθε Ομάδας, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών βi των κριτηρίων της Ομάδας, ήτοι:

Βαθμολογία ΒΑ της Ομάδας Α, ΒΑ = β1 + β2 + … + β10 (ΤΥΠΟΣ 1)

Βαθμολογία ΒΒ της Ομάδας Β, ΒΒ = β1 + β2 + β3 (ΤΥΠΟΣ 2)

Ως σταθμισμένη βαθμολογία μιας Ομάδας, ορίζεται το γινόμενο της Βαθμολογίας Β της Ομάδας, όπως αυτή έχει προκύψει από τον Τύπο 1 ή τον Τύπο 2 επί τον Συντελεστή Βαρύτητας της Ομάδας όπως αυτός δίνεται στον Πίνακα 1 άνω, δηλαδή:

Σταθμισμένη Βαθμολογία της Ομάδας Α = ΒΑ * 80% (ΤΥΠΟΣ 3)

Σταθμισμένη Βαθμολογία της Ομάδας Β = ΒΒ * 20% (ΤΥΠΟΣ 4)

Η Συνολική Βαθμολογία (ΣΒj) της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος είναι το άθροισμα των Σταθμισμένων Βαθμολογιών των δύο Ομάδων Α και Β, δηλαδή:

Συνολική Βαθμολογία ΣΒj της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος ΣΒj = ΒΑ,j * 80% + ΒΒ,j * 20% (ΤΥΠΟΣ 5)

όπου j = 1, 2 … ο αριθμός των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι αυτό το σημείο.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει του κόστους με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας) είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής στην Οικονομική Προσφορά προς τη βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς (άρθρο 86 του Ν.4412/2016).

- Ο Συντάξας				Εγκρίθηκε			Θεωρήθηκε

- Παπαδόπουλος Απόστολος		Κουρουπάκη Αγγελική		Αγγελίνα Άννα

- Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5		Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6	Πολ. Μηχ/κός ΠΕ1

- Προϊστάμενος Διεύθυνσης 		Προϊστάμενη Έργων & 		Προϊσταμένη Τεχνικής

- Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &	Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας	Υπηρεσίας

- Πρασίνου