| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡ.ΜΕΛ. : 1/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 148.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) K.A. : 35.6262.0011 CPV: 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς». : 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς». |
| --- | --- | --- |

# ΜΕΛΕΤΗ

# «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ »

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 120.000,00€ Φ.Π.Α 24 % : 28.800,00€ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 148.800,00€ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Κ.Α : 35-6262.0011 CPV: 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς». : 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς».

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡ.ΜΕΛ. : 1/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 148.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) K.A. : 35.6262.0011 CPV: 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς». : 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς». |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ »

Γενικά χαρακτηριστικά:

Η μελέτη αυτή αφορά στην υπηρεσία συντήρησης των παιδικών χαρών  σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ 1690/Β’/17-08-2009, ΦΕΚ 2029/25.7.2014 άρθρο 7 και Ερμηνευτική εγκύκλιος 44/7-8-2014 και αφορούν  στις ήδη πιστοποιημένες παιδικές χαρές του Δήμου.

Επιπλέον των ανωτέρω, για τις πιστοποιημένες παιδικές χαρές θα πρέπει να τηρείται και το  Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1176-7:2020 Εξοπλισμός παιχνιδότοπων -Μέρος 7 :Καθοδήγηση για την εγκατάσταση τον έλεγχο τη συντήρηση και την λειτουργία. Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει:

- τις απαραίτητες εργασίες  όλων των ελέγχων  οπτικών και λειτουργικών σύμφωνα με το άρθρο 6 του προτύπου ΕΝ1176-7:2020 , οι οποίες θα καθορίζονται αναλόγως 	της χρήσης και της επισκεψιμότητας της κάθε παιδικής χαράς  και των οδηγιών των κατασκευαστών και οπωσδήποτε τουλάχιστον μια φορά τον μήνα από τον ανάδοχο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία.

- τις εργασίες τακτικής και διορθωτικής συντήρησης του εξοπλισμού  και δαπέδων και άμεσης επισκευής του φθαρμένου εξοπλισμού (αποκατάστασης και αντικατάστασης υλικών, εξαρτημάτων  κλπ), σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 7 του ίδιου ΦΕΚ καθώς και η θέση εκτός λειτουργίας  του εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ. δ του  άρθρου 7, μαζί με την σύνταξη και υποβολή προγράμματος τακτικής συντήρησης (χρονοδιάγραμμα συντήρησης), προς τον αρμόδιο ιδιοκτήτη ή Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΦΕΚ 2029/25-7-2014.Επίσης ο ανάδοχος έχει  την υποχρέωση ενημέρωσης του Βιβλίου συμβάντων βάσει των ελέγχων του και όλων των στοιχείων των φακέλων κατασκευαστών που τροποποιούνται .

Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν φαίνονται  αναλυτικά  και  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό  έτους  2024 κατόπιν και των απαραίτητων αναμορφώσεων και  ανέρχεται στο ποσό των   148.800,00 €   με Φ.Π.Α 24%  και θα βαρύνει τον Κ.Α: 35-6262.0011

Η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας μπορεί να γίνει με Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμός κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,  με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι  ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς» και   37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς».

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 19/02/2024 Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ /02/2024 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ Τοπογράφος Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ /02/2024 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡ.ΜΕΛ. : 1/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 148.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) K.A. : 35.6262.0011 CPV: 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς». : 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς». |
| --- | --- | --- |

    - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των  148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), η δε υπηρεσία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2024 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 35.6262.0011.

| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ | Αριθμός Τιμολογίου | CPVS | Ειδος Μονάδας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ A΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ TAKTIKΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ (CPV: 50870000-4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ | 1.1 | 50870000-4 | EΡΓΑΤΟΩΡΑ |  | 42,00 |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Β΄ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ (CPV: 37535200-9) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΕ ΛΑΠΑΤΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 2.1 | 37535250-4 | τεμ |  | 32,50 € |  |  |
| 2 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΕΓΑΛΟ) | 2.2 | 37535250-4 | τεμ |  | 104,00 € |  |  |
| 3 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΙΚΡΟ) | 2.3 | 37535250-4 | τεμ |  | 71,50 € |  |  |
| 4 | ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +950 | 2.4 | 37535250-4 | τεμ |  | 78,00 € |  |  |
| 5 | ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1250 | 2.5 | 37535250-4 | τεμ |  | 91,00 € |  |  |
| 6 | ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1550 | 2.6 | 37535250-4 | τεμ |  | 104,00 € |  |  |
| 7 | ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1850 | 2.7 | 37535250-4 | τεμ |  | 117,00 € |  |  |
| 8 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 1250 ( ΜΑΣΙΦ N.T) | 2.8 | 37535250-4 | τεμ |  | 741,00 € |  |  |
| 9 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) | 2.9 | 37535250-4 | τεμ |  | 19,50 € |  |  |
| 10 | ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) | 2.10 | 37535250-4 | τεμ |  | 19,50 € |  |  |
| 11 | ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) ΚΟΜΠΛΕ | 2.11 | 37535250-4 | τεμ |  | 273,00 € |  |  |
| 12 | ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ +950 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) | 2.12 | 37535250-4 | τεμ |  | 190,00 € |  |  |
| 13 | ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm | 2.13 | 37535250-4 | μέτρα |  | 19,50 € |  |  |
| 14 | ΒΑΣΗΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ) L=400mm, L=600mm, L=1000mm | 2.14 | 37535250-4 | τεμ |  | 22,10 € |  |  |
| 15 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ | 2.15 | 37535250-4 | τεμ |  | 13,00 € |  |  |
| 16 | ΒΑΣΗΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) | 2.16 | 37535250-4 | τεμ |  | 19,50 € |  |  |
| 17 | ΒΑΣΗΣΤΥΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) | 2.17 | 37535250-4 | τεμ |  | 16,90 € |  |  |
| 18 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ( Π.Τ. ) (L=1000mm) | 2.18 | 37535250-4 | τεμ |  | 28,60 € |  |  |
| 19 | ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (HPL) | 2.19 | 37535250-4 | τεμ |  | 231,00 € |  |  |
| 20 | ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) | 2.20 | 37535250-4 | τεμ |  | 266,00 € |  |  |
| 21 | ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (HPL) ΚΟΙΝΑ | 2.21 | 37535250-4 | τεμ |  | 42,00 € |  |  |
| 22 | ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (PLY) KOINA | 2.22 | 37535250-4 | τεμ |  | 33,00 € |  |  |
| 23 | ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) | 2.23 | 37535250-4 | τεμ |  | 27,50 € |  |  |
| 24 | ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) | 2.24 | 37535250-4 | τεμ |  | 331,00 € |  |  |
| 25 | ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) | 2.25 | 37535250-4 | τεμ |  | 292,00 € |  |  |
| 26 | ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (HPL) | 2.26 | 37535250-4 | τεμ |  | 215,00 € |  |  |
| 27 | ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ) | 2.27 | 37535250-4 | τεμ |  | 68,00 € |  |  |
| 28 | ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000) Dia 600 (Single Face) | 2.28 | 37535250-4 | τεμ |  | 495,00 € |  |  |
| 29 | ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ. | 2.29 | 37535250-4 | μέτρα |  | 39,00 € |  |  |
| 30 | ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ) | 2.30 | 37535250-4 | τεμ |  | 78,00 € |  |  |
| 31 | ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΩΜΑ | 2.31 | 37535250-4 | τεμ |  | 32,00 € |  |  |
| 32 | ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ | 2.32 | 37535250-4 | τεμ |  | 130,00 € |  |  |
| 33 | ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΥΡΓΟΥ (L=1000) | 2.33 | 37535250-4 | τεμ |  | 110,00 € |  |  |
| 34 | ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΦΑΛΤΣΟ ΕΞΑΓΩΝΟΥ | 2.34 | 37535250-4 | τεμ |  | 136,50 € |  |  |
| 35 | ΠΑΠΑΣ4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ200Χ200 Η6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ | 2.35 | 37535250-4 | τεμ |  | 32,50 € |  |  |
| 36 | ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ | 2.36 | 37535250-4 | τεμ |  | 39,00 € |  |  |
| 37 | ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ (200Χ200) | 2.37 | 37535250-4 | τεμ |  | 32,50 € |  |  |
| 38 | ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 1,20+1,20Μ | 2.38 | 37535250-4 | τεμ |  | 533,00 € |  |  |
| 39 | ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ) | 2.39 | 37535250-4 | τεμ |  | 117,00 € |  |  |
| 40 | ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ | 2.40 | 37535250-4 | τεμ |  | 162,00 € |  |  |
| 41 | ΤΡΙΓΩΝΟ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 | 2.41 | 37535250-4 | τεμ |  | 145,00 € |  |  |
| 42 | ΤΡΙΓΩΝΟ 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ | 2.42 | 37535250-4 | τεμ |  | 117,00 € |  |  |
| 43 | ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL | 2.43 | 37535250-4 | τεμ |  | 104,00 € |  |  |
| 44 | ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY | 2.44 | 37535250-4 | τεμ |  | 78,00 € |  |  |
| 45 | ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL | 2.45 | 37535250-4 | τεμ |  | 331,00 € |  |  |
| 46 | ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY | 2.46 | 37535250-4 | τεμ |  | 208,00 € |  |  |
| 47 | ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ HPL (ΚΟΜΠΛΕ) | 2.47 | 37535250-4 | τεμ |  | 624,00 € |  |  |
| 48 | ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ PLY ΚΟΜΠΛΕ | 2.48 | 37535250-4 | τεμ |  | 292,50 € |  |  |
| 49 | ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL | 2.49 | 37535250-4 | τεμ |  | 136,50 € |  |  |
| 50 | ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ) | 2.50 | 37535250-4 | τεμ |  | 117,00 € |  |  |
| 51 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) | 2.51 | 37535250-4 | τεμ |  | 32,50 € |  |  |
| 52 | ΠΑΝΕΛ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) | 2.52 | 37535250-4 | τεμ |  | 104,00 € |  |  |
| 53 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΙΔΩΜΑ) L=80mm | 2.53 | 37535250-4 | τεμ |  | 26,00 € |  |  |
| 54 | ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm) | 2.54 | 37535250-4 | τεμ |  | 28,60 € |  |  |
| 55 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm/ H=400mm) | 2.55 | 37535250-4 | τεμ |  | 156,00 € |  |  |
| 56 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ | 2.56 | 37535250-4 | τεμ |  | 39,00 € |  |  |
| 57 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ | 2.57 | 37535250-4 | τεμ |  | 32,50 € |  |  |
| 58 | ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) | 2.58 | 37535250-4 | τεμ |  | 52,00 € |  |  |
| 59 | ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) | 2.59 | 37535250-4 | τεμ |  | 91,00 € |  |  |
| 60 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) | 2.60 | 37535250-4 | τεμ |  | 32,50 € |  |  |
| 61 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) | 2.61 | 37535250-4 | τεμ |  | 19,50 € |  |  |
| 62 | ΜΟΡΦΗΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) | 2.62 | 37535250-4 | τεμ |  | 117,00 € |  |  |
| 63 | ΜΟΡΦΗΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) | 2.63 | 37535250-4 | τεμ |  | 78,00 € |  |  |
| 64 | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) (ΚΟΜΠΛΕ)(ΤΜΧ- 2ΤΜΧ/ΚΑΘΙΣΜΑ) | 2.64 | 37535250-4 | τεμ |  | 45,50 € |  |  |
| 65 | ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Μ6) | 2.65 | 37535250-4 | τεμ |  | 0,78 € |  |  |
| 66 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ (17/40_12mm) | 2.66 | 37535250-4 | τεμ |  | 2,60 € |  |  |
| 67 | ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 2.67 | 37535250-4 | τεμ |  | 0,33 € |  |  |
| 68 | ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ- ΚΟΠΙΛΙΑ) | 2.68 | 37535250-4 | τεμ |  | 36,40 € |  |  |
| 69 | ΠΥΡΟΣ "ΚΑΛΙΜΠΡΕ" Φ17 | 2.69 | 37535250-4 | τεμ |  | 3,25 € |  |  |
| 70 | ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣΦ100 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) (ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ) | 2.70 | 37535250-4 | τεμ |  | 1150,50 € |  |  |
| 71 | ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ (360ο) ΙΝΟΧ | 2.71 | 37535250-4 | τεμ |  | 169,00 € |  |  |
| 72 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ) | 2.72 | 37535250-4 | τεμ |  | 19,50 € |  |  |
| 73 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 1/Θ (Φ76) | 2.73 | 37535250-4 | τεμ |  | 130,00 € |  |  |
| 74 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2/Θ (Φ76) | 2.74 | 37535250-4 | τεμ |  | 149,50 € |  |  |
| 75 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 3/Θ (Φ76) | 2.75 | 37535250-4 | τεμ |  | 195,00 € |  |  |
| 76 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 4/Θ (Φ76) | 2.76 | 37535250-4 | τεμ |  | 260,00 € |  |  |
| 77 | ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΑΥΤΑΚΙΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ- ΚΟΠΙΛΙΑ) ΜΕ ΝΤΙΖΑ | 2.77 | 37535250-4 | τεμ |  | 26,00 € |  |  |
| 78 | ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΕΤΟ | 2.78 | 37535250-4 | τεμ |  | 55,00 € |  |  |
| 79 | ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΚΕΤΟ | 2.79 | 37535250-4 | τεμ |  | 215,00 € |  |  |
| 80 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ ΚΩΝΙΚΟ Ή ΙΣΙΟ | 2.80 | 37535250-4 | τεμ |  | 136,50 € |  |  |
| 81 | ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY) | 2.81 | 37535250-4 | τεμ |  | 351,00 € |  |  |
| 82 | ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) | 2.82 | 37535250-4 | τεμ |  | 273,00 € |  |  |
| 83 | ΛΑΠΑΤΣΑ ΑΞΟΝΑ ΒΑΣΗΣ ΜΥΛΟΥ | 2.83 | 37535250-4 | τεμ |  | 182,00 € |  |  |
| 84 | ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ | 2.84 | 37535250-4 | τεμ |  | 663,00 € |  |  |
| 85 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΕΓΑΛΟ) | 2.85 | 37535250-4 | τεμ |  | 104,00 € |  |  |
| 86 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΙΚΡΟ) | 2.86 | 37535250-4 | τεμ |  | 71,50 € |  |  |
| 87 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΕΓΑΛΟ) | 2.87 | 37535250-4 | τεμ |  | 58,50 € |  |  |
| 88 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΙΚΡΟ) | 2.88 | 37535250-4 | τεμ |  | 32,50 € |  |  |
| 89 | ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (PLY) | 2.89 | 37535250-4 | τεμ |  | 32,50 € |  |  |
| 90 | ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (HPL) | 2.90 | 37535250-4 | τεμ |  | 45,50 € |  |  |
| 91 | ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | 2.91 | 37535250-4 | τεμ |  | 35,10 € |  |  |
| 92 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ | 2.92 | 37535250-4 | τεμ |  | 19,50 € |  |  |
| 93 | ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Glass Fibre) | 2.93 | 37535250-4 | τεμ |  | 2,60 € |  |  |
| 94 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ | 2.94 | 37535250-4 | τεμ |  | 0,65 € |  |  |
| 95 | ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95 (ΜΑΥΡΟ) | 2.95 | 37535250-4 | τεμ |  | 2,60 € |  |  |
| 96 | ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΑΣ Φ8-12 | 2.96 | 37535250-4 | τεμ |  | 0,33 € |  |  |
| 97 | ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12 | 2.97 | 37535250-4 | τεμ |  | 0,65 € |  |  |
| 98 | ΡΟΔΕΛΑ ΦΡΕΖΑΣΦ7 | 2.98 | 37535250-4 | τεμ |  | 0,13 € |  |  |
| 99 | ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Polyethyle) | 2.99 | 37535250-4 | τεμ |  | 3,90 € |  |  |
| 100 | ΧΕΡΟΥΛΙ/ ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ(HDPE) (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ) | 2.100 | 37535250-4 | τεμ |  | 7,80 € |  |  |
| 101 | ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ) | 2.101 | 37535250-4 | τεμ |  | 104,00 € |  |  |
| 102 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ | 2.102 | 37535250-4 | τεμ |  | 13,00 € |  |  |
| 103 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ | 2.103 | 37535250-4 | τεμ |  | 65,00 € |  |  |
| 104 | ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ | 2.104 | 37535250-4 | τεμ |  | 65,00 € |  |  |
| 105 | ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012 ΑΡΣΕΝΙΚΗ Ή ΘΗΛΥΚΗ | 2.105 | 37535250-4 | τεμ |  | 3,25 € |  |  |
| 106 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Η ΠΑΚΤΩΣΗ) | 2.106 | 37535250-4 | τεμ |  | 9,10 € |  |  |
| 107 | ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/450mm)ή (+950/570mm)GFRP | 2.107 | 37535250-4 | τεμ |  | 351,00 € |  |  |
| 108 | ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/570mm)ή (+1550/450mm) GFRP | 2.108 | 37535250-4 | τεμ |  | 409,50 € |  |  |
| 109 | ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550/570mm) GFRP | 2.109 | 37535250-4 | τεμ |  | 468,00 € |  |  |
| 110 | ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850/570mm) INOX 304 | 2.110 | 37535250-4 | τεμ |  | 1235,00 € |  |  |
| 111 | ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600/570mm)ή (+950/450mm) GFRP | 2.111 | 37535250-4 | τεμ |  | 299,00 € |  |  |
| 112 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) HPL | 2.112 | 37535250-4 | τεμ |  | 208,00 € |  |  |
| 113 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) PLY | 2.113 | 37535250-4 | τεμ |  | 117,00 € |  |  |
| 114 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) HPL | 2.114 | 37535250-4 | τεμ |  | 260,00 € |  |  |
| 115 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) PLY | 2.115 | 37535250-4 | τεμ |  | 143,00 € |  |  |
| 116 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) HPL | 2.116 | 37535250-4 | τεμ |  | 299,00 € |  |  |
| 117 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) PLY | 2.117 | 37535250-4 | τεμ |  | 169,00 € |  |  |
| 118 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) HPL | 2.118 | 37535250-4 | τεμ |  | 312,00 € |  |  |
| 119 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) PLY | 2.119 | 37535250-4 | τεμ |  | 208,00 € |  |  |
| 120 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ(+1850) HPL | 2.120 | 37535250-4 | τεμ |  | 338,00 € |  |  |
| 121 | ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) PLY | 2.121 | 37535250-4 | τεμ |  | 260,00 € |  |  |
| 122 | ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY (570mm)L=65mm ( INOX) + ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ | 2.122 | 37535250-4 | τεμ |  | 26,00 € |  |  |
| 123 | ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL 570mm) L=85mm ( INOX) + ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ | 2.123 | 37535250-4 | τεμ |  | 22,10 € |  |  |
| 124 | ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ | 2.124 | 37535250-4 | τεμ |  | 19,50 € |  |  |
| 125 | ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ | 2.125 | 37535250-4 | τεμ |  | 26,00 € |  |  |
| 126 | ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL | 2.126 | 37535250-4 | τεμ |  | 91,00 € |  |  |
| 127 | ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY | 2.127 | 37535250-4 | τεμ |  | 65,00 € |  |  |
| 128 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ HPL (ΣΕΤ) | 2.128 | 37535250-4 | τεμ |  | 234,00 € |  |  |
| 129 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ (ΣΕΤ) | 2.129 | 37535250-4 | τεμ |  | 130,00 € |  |  |
| 130 | ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ | 2.130 | 37535250-4 | Μ3 |  | 5330,00 € |  |  |
| 131 | ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΠΑΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ) | 2.131 | 37535250-4 | Μ3 |  | 6734,00 € |  |  |
| 132 | ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΗ / m3 | 2.132 | 37535250-4 | Μ3 |  | 2470,00 € |  |  |
| 133 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ | 2.133 | 37535250-4 | Μ2 |  | 65,00 € |  |  |
| 134 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ | 2.134 | 37535250-4 | Μ2 |  | 69,00 € |  |  |
| 135 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ | 2.135 | 37535250-4 | Μ2 |  | 73,00 € |  |  |
| 136 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60ΜΜ | 2.136 | 37535250-4 | Μ2 |  | 80,00 € |  |  |
| 137 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70Μ | 2.137 | 37535250-4 | Μ2 |  | 90,00 € |  |  |
| 138 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100Μ | 2.138 | 37535250-4 | Μ2 |  | 130,00 € |  |  |
| 139 | ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΙΚΡΗ | 2.139 | 37535250-4 | σετ |  | 1,17 € |  |  |
| 140 | ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ | 2.140 | 37535250-4 | σετ |  | 1,30 € |  |  |
| 141 | ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΥΡΤΗ | 2.141 | 37535250-4 | σετ |  | 4,55 € |  |  |
| 142 | ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΚΡΗΣ ΤAΠΑΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ | 2.142 | 37535250-4 | τεμ |  | 0,26 € |  |  |
| 143 | ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤAΠΑΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ | 2.143 | 37535250-4 | τεμ |  | 0,39 € |  |  |
| 144 | ΤAΠΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ | 2.144 | 37535250-4 | τεμ |  | 65,00 € |  |  |
| 145 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛ | 2.145 | 37535250-4 | τεμ |  | 24,70 € |  |  |
| 146 | ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΠΑΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ | 2.146 | 37535250-4 | τεμ |  | 28,00 € |  |  |
| 147 | ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ | 2.147 | 37535250-4 | σετ |  | 84,50 € |  |  |
| 148 | ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΦΩΛΙΑ) | 2.148 | 37535250-4 | ζευγος |  | 58,50 € |  |  |
| 149 | ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ "ΦΩΛΙΑ". | 2.149 | 37535250-4 | σετ |  | 123,50 € |  |  |
| 150 | ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 2.150 | 37535250-4 | τεμ |  | 156,00 € |  |  |
| 151 | ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 2.151 | 37535250-4 | τεμ |  | 28,00 € |  |  |
| 152 | ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ | 2.152 | 37535250-4 | τεμ |  | 28,00 € |  |  |
| 153 | ΠΑΝΕΛ HPL 13mm ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ | 2.153 | 37535250-4 | τεμ |  | 325,00 € |  |  |
| 154 | ΠΑΝΕΛ HPL 13mm ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΟΨΗ ΞΥΛΟΥ | 2.154 | 37535250-4 | τεμ |  | 390,00 € |  |  |
| 155 | ΠΑΝΕΛ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ HPL 12,5mm | 2.155 | 37535250-4 | τεμ |  | 325,00 € |  |  |
| 156 | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ | 2.156 | 37535250-4 | σετ |  | 234,00 € |  |  |
| 157 | ΣΧΟΙΝΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ | 2.157 | 37535250-4 | τεμ |  | 130,00 € |  |  |
| 158 | ΔΙΧΤΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ | 2.158 | 37535250-4 | τεμ |  | 400,00 € |  |  |
| 159 | ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ | 2.159 | 37535250-4 | τεμ |  | 312,00 € |  |  |
| 160 | ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 2.160 | 37535250-4 | τεμ |  | 780,00 € |  |  |
| 161 | ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | 2.161 | 37535250-4 | τεμ |  | 600,00 € |  |  |
| 162 | ΠΑΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | 2.162 | 37535250-4 | τεμ |  | 180,00 € |  |  |
| 163 | ΚΑΠΑΚΙ ΤΥΠΟΥ “ΠΥΡΑΜΙΔΑ” | 2.163 | 37535250-4 | τεμ |  | 50,00 € |  |  |
| 164 | ΑΛΥΣΙΔΑ AEROSKATE | 2.164 | 37535250-4 | τεμ |  | 150,00 € |  |  |
| 165 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ AEROSKATE (σετ) | 2.165 | 37535250-4 | τεμ |  | 240,00 € |  |  |
| 166 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ Ø125mm | 2.166 | 37535250-4 | τεμ |  | 150,00 € |  |  |
| 167 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | 2.167 | 37535250-4 | τεμ |  | 85,00 € |  |  |
| 168 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ | 2.168 | 37535250-4 | τεμ |  | 400,00 € |  |  |
| 169 | ΈΤΟΙΜΗ ΠΕΡΊΦΡΑΞΗ (TEMPORARY FENCING) | 2.169 | 37535250-4 | τεμ |  | 100,00 € |  |  |
| 170 | ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ | 2.170 | 37535250-4 | kg |  | 4,00 € |  |  |
| 171 | ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΣΙΔΕΡΙΏΝ ΠΕΡΊΦΡΑΞΗΣ | 2.171 | 37535250-4 | τ.μ |  | 30,00 € |  |  |
| 172 | ΣΥΡΜΑΤΌΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΉ ΟΠΉ 5*5 | 2.172 | 37535250-4 | τ.μ. |  | 3,50 € |  |  |
| 173 | ΣΥΡΜΑΤΌΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΉ ΟΠΉ | 2.173 | 37535250-4 | τ.μ. |  | 2,50 € |  |  |
| 174 | ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ANTIGRAFFITI | 2.174 | 37535250-4 | τ.μ. |  | 4,50 € |  |  |
| 175 | AΝΑΚΑΊΝΙΣΗ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΏΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΞΥΛΊΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ | 2.175 | 37535250-4 | τ.μ. |  | 8,00 € |  |  |
| 176 | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ | 2.176 | 37535250-4 | τ.μ. |  | 11,00 € |  |  |
| 177 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ | 2.177 | 37535250-4 | τεμ |  | 60,00 € |  |  |
| 178 | ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατάλληλο για ύψος πτώσης τουλ. 1,30mm (ενδεικτικού πάχους 40mm)-Συμπεριλαμβάνεται υπόβαση μπετού. | 2.178 | 37535250-4 | τ.μ. |  | 180,00 € |  |  |
| 179 | ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατάλληλο για ύψος πτώσης τουλ. 1000mm- (ενδεικτικού πάχους 30 mm) Χωρίς Υπόβαση μπετού. | 2.179 | 37535250-4 | τ.μ. |  | 135,00 € |  |  |
| 180 | ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατάλληλο για ύψος πτώσης τουλ. 1.000mm (ενδεικτικού πάχους 30 mm) -Συμπεριλαμβάνεται Υπόβαση μπετού. | 2.180 | 37535250-4 | τ.μ. |  | 170,00 € |  |  |
| 181 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ | 2.181 | 37535250-4 | τ.μ. |  | 40,00 € |  |  |
| 182 | ΒΡΥΣΗ | 2.182 | 37535250-4 | τεμ |  | 600,00 € |  |  |
| 183 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΡΟΗΣ | 2.183 | 37535250-4 | τεμ |  | 100,00 € |  |  |
| 184 | ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | 2.184 | 37535250-4 | μμ |  | 55,00 € |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' & Β' | 120.000,00 |
|  | ΦΠΑ 24% | 28.800,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 148.800,00 |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν  προσφορά για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 19/02/2024 Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ /02/2024 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ Τοπογράφος Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ /02/2024 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡ.ΜΕΛ. : 1/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 148.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) K.A. : 35.6262.0011 CPV: 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς». : 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς». |
| --- | --- | --- |

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ »

Γενικά χαρακτηριστικά

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:

α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

β) Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176).

γ) Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, θα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ1177+AC:2019 και την ΚΥΑ 91808/2020 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα, καθώς και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφοράς ελέγχου κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 για δείγμα πλακιδίου οιουδήποτε πάχους και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU)) για δείγμα πλακιδίου οιουδήποτε πάχους.

Η έκθεση αποτελεσμάτων/αναφορά ελέγχου κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 και η έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για περιεκτικότητα σε αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH) κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU) θα αφορούν την άνω επιφάνεια (EPDM) του υλικού διάστρωσης που έρχεται σε επαφή με το χρήστη. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.4 της Υ.Α. 91808 (ΦΕΚ 4092/Β/23-09-2020) οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται για τον έλεγχο και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των τελικών παραγόμενων προϊόντων πραγματοποιούνται μόνον από διαπιστευμένα στο αντίστοιχο πεδίο εργαστήρια, επί ποινή αποκλεισμού.

δ) Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, και των πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 σχετικά με την εμπορία ή κατασκευή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας. και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού.

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Υπ. Απόφασης 27934/2014.

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς για τον σκοπό αυτό, μέσω διενέργειας περιοδικών ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά.

Σε όλα τα κατωτέρω άρθρα περιλαμβάνεται η αποξήλωση  και απομάκρυνση και τοποθέτηση σε κατάλληλους χώρους του φθαρμένου, κατεστραμμένου υλικού, η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση του νέου εξαρτήματος καθώς και η λειτουργική αποκατάσταση του οργάνου

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τα χρησιμοποιούμενα υλικά ή άλλα ισοδύναμα αυτών καθώς και τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται, επί ποινή αποκλεισμού.

Οι διαστάσεις των παιχνιδιών και ανταλλακτικών  είναι οι προτεινόμενες και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ, με περιθώριο απόκλισης ±10% στις συνολικές διαστάσεις καθώς και ±10% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων, ενώ δεν επιτρέπεται ο χώρος ασφαλείας να υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη, ώστε να μην παρουσιασθεί έλλειψη στις προϋπολογισθείσες ποσότητες των δαπέδων ασφαλείας. Αποκλίσεις στο  ύψος πτώσης των παιχνιδιών δεν επιτρέπονται. Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες εκτός αν  ορίζεται διαφορετικά στο τιμολόγιο .

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν όπου στις τεχνικές περιγραφές δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό για τα μέρη των εξοπλισμών.

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Ξυλεία γενικής χρήσης

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ειδικό Βάρος: 500kg/m3

- Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) 		Ακτινικά 	0,0015								Εφαπτομενικά	0,003

- Κατά μήκος	0,00007

- Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

2. Δοκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ)

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Υγρασία (8-12%).

- Οδοντωτή σφήνωση.

Μετά την ξήρανση η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή EN 385 . DIN 68140-1

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  μελαμίνης, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  :

- EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3),

- EN 391

- EN 392 (shear test) and

- DIN 68141

Ελέγχονται όλες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή συγκόλληση όπως: η θερμοκρασία και σχετική υγρασία του χώρου συγκόλλησης, η ποσότητα της κόλλας, ο ανοικτός χρόνος (χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ επάλειψης κολλάς και επαφής μεταξύ των συγκολλημένων  στοιχείων), η πίεση που εφαρμόζεται  στα συγκολλημένα στοιχεία (σε όλους τους κυλίνδρους) και ο χρόνος συμπίεσης.

Η συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS), όπου οι παράγοντες συγκόλλησης (πίεση, χρόνος) ελέγχονται από υπολογιστή.

HPL (High Pressure Laminate)

Οι έγχρωμες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από HPL ή άλλο υλικό παρόμοιας αντοχής και ανθεκτικότητας. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική αυτή επιφάνεια εξασφαλίζει την προστασία του υλικού και από graffiti, καθότι δεν αφήνει πόρους στο υλικό, με αποτέλεσμα το graffiti να μπορεί να καθαρίσει εύκολα και να μην απαιτείται βαφή της επιφάνειας. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.

GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)- Ενισχυμένος πολυεστέρας

Σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρας ενισχυμένος με επιμήκεις ίνες υάλου. Υλικό ιδιαίτερα υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Μικρουλικά, σύνδεσμοι και λοιπά πλαστικά μέρη κατασκευάζονται από υλικά υψηλής αντοχής σε ακτινοβολία και υψηλές θερμοκρασίες που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση των εξοπλισμών παιδικής χαράς  (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη(σύνθετη τριπλή επικολλητή ξυλεία) είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.

-Για την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών του τιμολογίου περιλαμβάνονται και τα υλικά στήριξης ή ανάρτησης όπως γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα (τάπες).

Η τιμή κάθε εργασίας και υλικού  είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ 133 ΕΩΣ ΚΑΙ 138

Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από πλακίδια  όπως περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 133 έως και 138, θα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ1177+AC:2019 και την ΚΥΑ 91808/2020 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα, καθώς και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφοράς ελέγχου κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 για δείγμα πλακιδίου οιουδήποτε πάχους και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU)) για δείγμα πλακιδίου οιουδήποτε πάχους.

Η έκθεση αποτελεσμάτων/αναφορά ελέγχου κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 και η έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για περιεκτικότητα σε αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH) κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU) θα αφορούν την άνω επιφάνεια (EPDM) του υλικού διάστρωσης που έρχεται σε επαφή με το χρήστη. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.4 της Υ.Α. 91808 (ΦΕΚ 4092/Β/23-09-2020) οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται για τον έλεγχο και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των τελικών παραγόμενων προϊόντων πραγματοποιούνται μόνον από διαπιστευμένα στο αντίστοιχο πεδίο εργαστήρια, επί ποινή αποκλεισμού.

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ.

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑ  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ    ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΒΛΑΒΩΝ.

Το  άρθρο  αυτό  συμπεριλαμβάνει :

- τις απαραίτητες εργασίες  όλων των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 6 του προτύπου ΕΝ1176-7:2020 , οι οποίες θα καθορίζονται αναλόγως της χρήσης και της επισκεψιμότητας της κάθε παιδικής χαράς και οπωσδήποτε τουλάχιστον μια φορά τον μήνα από τον ανάδοχο.

- την σύνταξη και υποβολή προγράμματος τακτικής συντήρησης (χρονοδιάγραμμα συντήρησης), χρονοδιαγραμμάτων ελέγχου  προς τον αρμόδιο ιδιοκτήτη ή Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΦΕΚ 2029/25-7-2014. Πρωτόκολλο συνήθους ελέγχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της κάθε παιδικής χαράς, υποχρέωση ενημέρωσης του Βιβλίου συμβάντων βάσει των ελέγχων του.

- τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176-7:2020 , και άμεσης επισκευής του φθαρμένου εξοπλισμού (αποκατάστασης και αντικατάστασης υλικών, εξαρτημάτων  κλπ), σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 7 του ίδιου ΦΕΚ.

- Την άμεση αναφορά σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν στην υποβάθμιση της παιδικής χαράς, την θέση εκτός λειτουργίας  του εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ. δ του  άρθρου 7, καθώς και την ολική αποξήλωση εξοπλισμού που κρίνεται μη ασφαλής για την λειτουργία της παιδικής χαράς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρότυπα.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

Απλές βλάβες οι οποίες απαιτούν μόνο εργασία ή και  μικρούλικα, όπως: λίπανση των σημείων τριβής των εξαρτημάτων (ρουλεμάν), λείανση στα σημεία στα οποία έχουν δημιουργηθεί ακίδες, βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών, αντικατάσταση ή σφίξιμο βίδας και συνδέσμων, καθαρισμός πιθανής σκουριάς ή χτυπημάτων στα  μεταλλικά στοιχεία και επάλειψη με αντισκωριακό ή βερνικόχρωμα, στερέωση οργάνου ή τμημάτων του, κόλληση κλπ θα προβαίνει αυθημερόν στην αποκατάστασή τους με δικά του μικροϋλικά.  Για οποιαδήποτε άλλη βλάβη που απαιτεί την προμήθεια άλλων υλικών (π.χ. προστατευτικό πανέλο, ρουλεμάν κ.λ.π.) ή την παρέμβαση για τη συμμόρφωση του οργάνου σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις παρατηρήσεις των εκθέσεων επιθεώρησης, του διαπιστευμένου φορέα, ο ανάδοχος καταρχήν εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, σημαίνει ευκρινώς την απαγόρευση χρήσης του οργάνου (με τη χρήση ταινίας σήμανσης) και ενημερώνει άμεσα  γραπτά την Υπηρεσία (αρμόδιο υπάλληλο). Εν συνεχεία ο Δήμος οφείλει να απαντήσει άμεσα σχετικά με τη διατήρηση ή μη της ταινίας, τη συμφωνία του με την αποκατάσταση ή μη της βλάβης ή την ολική αποξήλωση του οργάνου. Μετά την απάντηση του Δήμου για την παρέμβαση αποκατάστασης της βλάβης, η βλάβη αποκαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο άμεσα ή το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων  ημερών εφόσον είναι δυνατόν.

Η  τιμή  αναφέρεται  σε ανθρωποημέρα   τεχνίτη  και βοηθού    για  την  πλήρη ολοκλήρωση των παραπάνω  εργασιών  και θα καταγράφεται σε δελτία επίσκεψης παιδικής χαράς που θα προσκομίζει ο ανάδοχος στην Υπηρεσία.

Για τους παραπάνω λόγους ο προμηθευτής / συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) άτομα εργατικό προσωπικό, ικανό να εκτελέσει εργασίες τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών, και να προσκομίζει ονομαστικά πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης σχετικού σεμιναρίου αναφορικά με το πρότυπο ΕΝ1176-7:2020 «Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιδικών Χαρών – Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη λειτουργία», με τα οποίο θα αποδεικνύεται ότι, οι εν λόγω εργαζόμενοι διαθέτουν τις ικανότητες για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες επίσημες καταστάσεις προσωπικού. Τα ανωτέρω ονομαστικά πιστοποιητικά θα προέρχονται από φορέα διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΝ1176-7:2020 επί ποινή αποκλεισμού.

ΟΜΑΔΑ Β: ANTAΛΛAKTIKA ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ

Κατάλογος  υλικών

Tα παρακάτω υλικά που είναι βιομηχανικής παραγωγής θα συνοδεύονται από τεχνικά στοιχεία των κατασκευαστών τους , εγγυήσεις, θα προσκομίζονται δείγματα και θα εγκρίνονται από την υπηρεσία πριν την τοποθέτησή τους .

Περιλαμβάνονται τα άρθρα 1 έως 156

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑL=800 ΜΕ ΛΑΠΑΤΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Κατασκευάζεται από μεταλλική χαλυβδοσωλήνα περίπου Φ27 t=2mm και φέρει μεταλλικά χαλυβδοελάσματα πάχους 3mm εκατέρωθεν. Τα χαλυβδοελάσματα φέρουν κατάλληλες οπές για την συγκράτηση τους στα δομικά στοιχεία του εξοπλισμού.

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΕΓΑΛΟ)

Το πλαίσιο κατασκευάζεται από μεταλλικά χαλυβδοελάσματα κατάλληλης διατομής καθώς και σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm και κατάλληλου μήκους.

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΙΚΡΟ)

Το πλαίσιο κατασκευάζεται από μεταλλικά χαλυβδοελάσματα κατάλληλης διατομής  καθώς και σιδηροσωλήνες διατομήςπερίπουΦ27mm και κατάλληλου μήκους.

- ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +950

Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων, Επίσης φέρουν οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την συγκράτηση των σκαλοπατιών.

- ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1250

Τα πλαϊνά   κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την συγκράτηση των σκαλοπατιών.

- ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1550

Τα πλαϊνά   κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμο από ξύλο οξιάς για την συγκράτηση των σκαλοπατιών.

- ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1850

Τα πλαϊνά   κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν οπές Φ10mm στις οποίες τοποθετούνται ξύλινοι σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την συγκράτηση των σκαλοπατιών.

- ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 1250 ( ΜΑΣΙΦ N.T)

Αποτελείται από 19 ξύλα διαστάσεων κατάλληλων διαστάσεων που στερεώνονται σε δύο μεταλλικές λάμες καμπύλου σχήματος. Εξωτερικά των λάμων φέρει δύο πλευρικά τόξα από πλακάζ  θαλάσσης πάχους 30mm.

- ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ)

Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία ξύλα κατάλληλων διαστάσεων εκατέρωθεν.

- ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ)

Πρόκειται για κάθετη δοκό κατάλληλων διαστάσεων που συγκρατεί τις κουπαστές

- ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) ΚΟΜΠΛΕ

Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα κατάλληλων διαστάσεων εσωτερικά των οποίων τοποθετείται   πλακάζ θαλάσσης. Τα πλαϊνά ξύλα, και στο σημείο που τοποθετείται το πλακάζ θαλάσσης φέρουν κατά το μήκος τους εγκοπή ικανού φάρδους και βάθους στην οποία και εισχωρεί το πλακάζ. Στο επάνω μέρος της ράμπας τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές για την βοήθεια του χρήστη

- ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ+950 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ)

Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα πάνω στα οποία τοποθετείται πλακάζ θαλάσσης κατάλληλων διαστάσεων και το οποίο φέρει πλαστικά ειδικά τεμάχια τα οποία χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ποδιών και των χεριών του χρήστη.

- ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm

Πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου.

- ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ) L=400mm, L=600mm, L=1000mm

Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με τέσσερις οπές στις οποίες συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. Στην απόληξη του σωλήνα συγκολλάται μεταλλικό τεμάχιο για την αποφυγή στρέψης κατά την πάκτωση.

- ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ)

Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα φάρδους 30mm και πάχους 4mm. Στην μέση συγκολλάταισωλήναςδιαμέτρουΦ33,7mmο οποίος είτε πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια  έδρασης.

- ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ)

Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από σιδερογωνιά κατάλληλης διατομής και πάχους 5mm. Στην μέση συγκολλείται σωλήνας διαμέτρου περίπου Φ33,7mm ο οποίος είτε πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια έδρασης.

- ΒΑΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ)

Κατασκευή από σωλήνα Φ42,4 mm και πάχους 3mm ο οποίος εισέρχεται εσωτερικά στον κυρίως στύλο και ασφαλίζει με δύο μπουλόνια M10. Η κατασκευή είτε εκτείνεται στο σκάμμα πάκτωσης, είτε φέρει επιπλέον χαλυβδοέλασμα με οπές για την στήριξη του στο μπετό.

- ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ (Π.Τ. ) (L=1000mm)

Κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm με επεξεργασμένες τις δύο πλευρές του «στράντζα» έτσι ώστε να επικαλύπτει την κολώνα. Επιπλέον φέρει οπή κατάλληλης διαμέτρου για την στερέωση του στην κολώνα.

- ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (HPL)

Οι προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα κάθετα στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από HPL τύπου (MEG) πάχους12mm.

- ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY)

Οι προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα κάθετα στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσηςπάχους30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσηςπάχους15mm.

- ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (HPL) ΚΟΙΝΑ

Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από HPL τύπου (MEG)πάχους12mm.

- ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ(PLY) KOINA

Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από πλακάζθαλάσσηςπάχους15mm.

- ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY)

Τα πλαϊνά προστατευτικά κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων.

- ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ)

Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής οι οποίοι και φέρουν συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους διατομής 40x3mm. Στην αρχή και στο τέλος των κοιλοδοκών συγκολλάται χαλυβδοέλασμα πάχους4mmγια την στερέωση τους στις κολώνες των πύργων. Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές για την στερέωση των ξύλων του πατώματος. Το κυρίως πάτωμα αποτελείται από ξύλινους δοκούς κατάλληλης διατομής και φέρουν οπές για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς.

- ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ)

Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής οι οποίοι και φέρουν συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους. Στην αρχή και στο τέλος των κοιλοδοκών  συγκολλάται χαλυβδοέλασμα για την στερέωση τους στις κολώνες των πύργων. Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές για την στερέωση των ξύλων του πατώματος. Το κυρίως πάτωμα αποτελείται από ξύλινους δοκούς κατάλληλης διατομής και φέρουν οπές για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς.

- ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (HPL)

Κατασκευάζεται από HPL πάχους12mm.

- ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ)

Κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσηςπάχους15mm.

- ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000)

Το τούνελ αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ630mm, μήκους 1000mm πάχους 12mm.

- ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ.

Προμήθεια και μεταφορά υποστυλώματος διατομής 95x95mm.

- ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ)

Σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. Στο επάνω μέρος της φέρει κατάλληλα διαμορφωμένη μεταλλική διάταξη για την σύνδεση της με τον οριζόντιο φορέα.

- ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΩΜΑ

Προμήθεια και μεταφορά ημικυκλικού παταριού κατάλληλης ακτίνας, κατασκευασμένου από πλακάζ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια και ενδεικτικού πάχους 21mm.

- ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Το μεταλλικό κάγκελο κατάλληλου ύψους περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και φέρει κουπαστή στο άνω μέρος του, ενώ είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ32mm

- ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΥΡΓΟΥ (L=1000)

Αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα κατάλληλης διατομής και κουπαστή ενώ είναι κατάλληλου μήκους.

- ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΦΑΛΤΣΟ ΕΞΑΓΩΝΟΥ

Αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα κατάλληλης διατομής και κουπαστή.

- ΠΑΠΑΣ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 Η6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ

Διακοσμητική ξύλινη κατασκευή αποτελούμενη από κολώνα95x95mm και πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm.

- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ

Ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής.

- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ (200Χ200)

Ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής.

- ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 1,20+1,20 M

Η τετραγωνική σκεπή απαρτίζεται από τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα τα οποία διατάσσονται γύρω από νοητό κεντρικό άξονα, σχηματίζοντας με τις βάσεις τους τετράγωνο πλευράς 2500mm.

- ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ)

O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και κατάλληλο μήκος, και σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου.

- ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και κατάλληλο μήκος, έναν σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου και πέντε σωλήνες Φ33.7mm μορφοποιημένες σε σχήμα ‘Π’ τοποθετημένες οριζόντια στον κυρίως άξονα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν τα ‘πατήματα’ της αναρρίχησης

- ΤΡΙΓΩΝΟ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200

Κατασκευή πλευράς εξαγωνικής σκεπής που περιλαμβάνει ξύλινες τάβλες καθώς και τα αντίστοιχα υποστηρικτικά ξυλοτεμάχια.

- ΤΡΙΓΩΝΟ 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ

Κατασκευή πλευράς εξαγωνικής σκεπής που περιλαμβάνει ξύλινες τάβλες καθώς και τα αντίστοιχα υποστηρικτικά ξυλοτεμάχια.

- ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL

Τρίγωνο – μετώπη κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm.

- ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY

Τρίγωνο – μετώπη κατασκευάζεται από πλακάζθαλάσσηςπάχους12mm

- ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL

Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL τύπου MEG πάχους 12mm

- ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY

Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm

- ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ HPL (ΚΟΜΠΛΕ)

Προμήθεια και μεταφορά δίρριχτης σκεπής, που αποτελείται από δύο φύλλα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm και κατάλληλων διαστάσεων, που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία. Στο κάτω μέρος των φύλων βρίσκονται τέσσερα ξύλα κατάλληλων διαστάσεων που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος των υποστυλωμάτων. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα – μετώπες από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mmπουσυνδέονταιμε τα ξύλα και τα υποστυλώματα.

- ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ PLY ΚΟΜΠΛΕ

Προμήθεια και μεταφορά δίρριχτης σκεπής, που αποτελείται από δύο φύλλα HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm και κατάλληλων διαστάσεων, που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία. Στο κάτω μέρος των φύλλων βρίσκονται τέσσερα ξύλα κατάλληλων διαστάσεων που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος των υποστυλωμάτων. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα – μετώπες από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mmπουθα συνδέονται με τα ξύλα και τα υποστυλώματα.

- ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL

Προμήθεια και μεταφορά προστατευτικού πανέλου σε σύνθετα όργανα κατασκευασμένου από HPL εξωτερικής χρήσης (τύπου MEG), κατάλληλων διαστάσεων και πάχους 12mm. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης.

- ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ)

Προμήθεια και μεταφορά προστατευτικού πανέλου σε σύνθετα όργανα κατασκευασμένου από πλακάζ θαλάσσης κατάλληλων διαστάσεων καιπάχους20mm. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης.

- ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY)

Κατασκευάζεται από ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής. Η επάνω του πλευρά φέρει διαμόρφωση με ράδιο όσο και το πάχος του ενώ στην αντιδιαμετρική του πλευρά δημιουργείται εσοχή κατάλληλου φάρδους και βάθους.

- ΠΑΝΕΛ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY)

Κατασκευάζεται από πλακάζ πάχους20 mm και έχει ενδεικτικές διαστάσεις 800x640mm

- ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΙΔΩΜΑ) L=80mm

Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με τέσσερις οπές στις οποίες συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. Για την στήριξη της βάσης στην επιφάνεια του εδάφους συγκολλάται επιπλέον έλασμα με οπές.

- ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm)

Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο που τοποθετείται στις απολήξεις της σπείρας του ελατηρίου. Δημιουργεί επίπεδη επιφάνεια έδρασης και φέρει οπές για την σύνδεση με τον φορέα και την βάση. Κατασκευάζεται από ενισχυμένο χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους.

- ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm / H=400mm)

Ελατήριο κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες. Έχει διατομή Φ20 mm ύψος 400mm και διάμετρο 200mm και αποτελείται επιπλέον από δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση.

- ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

Μεταλλικό έλασμα (στραντζαριστό) κατάλληλου πάχους. Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές.

- ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

Λάμα κατάλληλου πάχους και διατομής.

- ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY)

Κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm. Στην επιφάνεια του φέρει οπές τόσο για την συγκράτηση των ελατηρίων όσο και του άξονα της τραμπάλας.

- ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL)

Κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm. Στην επιφάνεια του φέρει οπές τόσο για την συγκράτηση των ελατηρίων όσο και του άξονα της τραμπάλας.

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL)

Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος για ελατήριο ζωάκι που κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG κατάλληλων διαστάσεων.

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY)

Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος για ελατήριο που κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης κατάλληλων διαστάσεων.

- ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL)

Η μορφή κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους18 mm

- ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY)

Η μορφή κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm

- ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) (ΚΟΜΠΛΕ) (ΤΜΧ-2 ΤΜΧ /ΚΑΘΙΣΜΑ)

Αντικατάσταση αλυσίδας (DIN 766) γαλβανισμένη εν θερμώ με πάχος κρίκου 6mm σε κούνια παίδων και νηπίων, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ακατάλληλη αλυσίδα ή έχει υποστεί βλάβη.  Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης της παλαιάς αλυσίδας και τις εργασίες τοποθέτησης της νέας συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών στήριξης.

- ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Μ6)

Ταχυκρίκος ασφαλείας ναυτικού τύπου παξιμάδι Μ6

- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ (17/40_12mm)

Ένσφαιρος τριβέας κούνιας διαστάσεων (17/40_12mm)

- ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κοπίλια ασφαλείας προδιαγραφών κατά DIN94

- ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-ΚΟΠΙΛΙΑ)

Προμήθεια και μεταφορά κουζινέτου για την ανάρτηση κούνιας. Για την ανάρτηση του καθίσματος της κούνιας χρησιμοποιείται ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.

- ΠΥΡΟΣ "ΚΑΛΙΜΠΡΕ" Φ17

Πύρος περιστροφής διατομής Φ17mm για την περιστροφή του στο ανάλογο ρουλεμάν. Ο πύρος φέρει στο άκρο του οπή για την είσοδο της ασφάλειας.

- ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ Φ100 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) (ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ)

Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 1000mm, και καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος, υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο με κατάλληλα ανοίγματα. Αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στο κάθισμα-φωλιά

- ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ (360ο) ΙΝΟΧ

Ειδική διάταξη κουζινέτου κατασκευασμένου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304L βαρέως τύπου. Το κουζινέτο πέραν της παλινδρόμησης του έχει την δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο για την αποφυγή καταπόνησης της αλυσίδας κατά την περιστροφή.

- ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ)

Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους με  τέσσερις οπές στις οποίες συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. Για την στήριξη της βάσης στην επιφάνεια του εδάφους συγκολλάται επιπλέον έλασμα με οπές.

- ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 1/Θ (Φ76)

Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας δια μέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών.

- ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2/Θ (Φ76)

Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών.

- ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 3/Θ (Φ76)

Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας δια μέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών.

- ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 4/Θ (Φ76)

Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας δια μέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών.

- ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΑΥΤΑΚΙΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-ΚΟΠΙΛΙΑ) ΜΕ ΝΤΙΖΑ

Αντικατάσταση κουζινέτου σε σκελετό κούνιας, στην οποία έχει τοποθετηθεί ακατάλληλο κουζινέτο ή έχει υποστεί φθορές. Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης της παλαιού κουζινέτου και τις εργασίες τοποθέτησης του νέου συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών στήριξης.

- ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΕΤΟ

Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια και είναι ανθεκτικό σε φθορά από χημικές ουσίες, περιέχει σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις ακτινοβολίες και παρέχει αντιστατική προστασία. Το κάθισμα φέρει εσωτερικά μεταλλική λάμα αλουμινίου και περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ, ώστε το κάθισμα να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. Το κάθισμα διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΝ1176.

- ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΚΕΤΟ

Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει πλαστικό κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων. Το κάθισμα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176.

- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ ΚΩΝΙΚΟ Ή ΙΣΙΟ

Προμήθεια και μεταφορά κωνικού τριβέα κίνησης κατάλληλων διαστάσεων ή ίσιας μορφής κατάλληλων διαστάσεων.

- ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY)

Αντικατάσταση δαπέδων μύλου κατάλληλων διαστάσεων από πλακάζ θαλάσσης κατάλληλης διαμέτρου και πάχους 0,02m. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης.

- ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ)

Πάτωμα μύλου κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 2mm με αυλακωτή – αντιολισθητική επιφάνεια.

- ΛΑΠΑΤΣΑ ΑΞΟΝΑ ΒΑΣΗΣ ΜΥΛΟΥ

Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα ανάλογα σημεία φέρει διαμορφωμένες επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης του μύλου.

- ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ

Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα ανάλογα σημεία φέρει διαμορφωμένες επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης του μύλου. Στο κάτω μέρος φέρει διάταξη με μεταλλικά επιπλέον χαλυβδοελάσματα για τη αντιστήριξη της βάσης και την πάκτωση της στο σκυρόδεμα.

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΕΓΑΛΟ)

Ακραίο τεμάχιο καθίσματος μύλου κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 12mm

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΙΚΡΟ)

Ενδιάμεσο τεμάχιο καθίσματος μύλου κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 12mm

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΕΓΑΛΟ)

Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm και με αντιολισθητική επιφάνεια σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης.

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΙΚΡΟ)

Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm και με αντιολισθητική επιφάνεια σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης.

89. ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (PLY)

Προμήθεια και μεταφορά τιμονιού μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm, με το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή.

90. ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (HPL)

Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 12mm με τις κατάλληλες οπές για την σύνδεση του στην ροζέτα βάσης του άξονα.

91. ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Ενισχυμένο ενδιάμεσο μεταλλικό τεμάχιο κατασκευασμένο από σωλήνα κατάλληλης διατομής πάχους για τη σύνδεση του άξονα του μύλου με το τιμόνι χρήσης.

92. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Προμήθεια και μεταφορά πλαστικών συνδέσμων για σχοινί αναρρίχησης με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, από πολυαμίδιο (PA) το οποίο φέρει σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.

93. ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Glass Fibre)

Ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με υαλονήματα για την σύνδεση τεμαχίων κατά 90ο. Φέρει στις δύο του πλευρές κατάλληλα διαμορφωμένες οπές ώστε να χωνεύει το προεξέχων μέρος της βίδας.

94. ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Ειδικά διαμορφωμένο πλαστικό τεμάχιο με διαμορφωμένες «αυλακώσεις» ώστε να εισέρχονται οι σπείρες του ελατηρίου. Διαμορφωμένες διαστάσεις ώστε στην μέγιστη συμπίεση των σπειρών να τηρείτε η απόσταση κατά ΕΝ 1176 για την αποφυγή σύνθλιψης δακτύλου.

95. ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95

Προμήθεια και μεταφορά πλαστικού προστατευτικού (καπάκι) ενδεικτικών διαστάσεων 10Χ10cm το οποίο εφαρμόζει στο τελείωμα της κολώνας του παιχνιδιού προς αποφυγή τραυματισμών.

96. ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΑΣ Φ8-12

Καπάκι τάπας για την ανάλογη βίδα σε αντίστοιχη διατομή. Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο.

97. ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12

Προστατευτική τάπα με οπή για την ανάλογη βίδα σε αντίστοιχη διατομή. Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο.

- ΡΟΔΕΛΑ ΦΡΕΖΑΣ Φ7

Ειδικό τεμάχιο με κατάλληλη οπή και διαμορφωμένη κεφαλή (Φρέζα) για τη τοποθέτηση αντίστοιχων βιδών.

- ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Polyethyle)

Εργονομική χειρολαβή-αναβολέας αναρρίχησης κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με υαλονήματα.

100. ΧΕΡΟΥΛΙ / ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ (HDPE) (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ)

Τοποθέτηση χειρολαβής ελατηρίου σε παιχνίδι ελατηρίου, κατασκευασμένης από πλαστικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Αποτελείται από δύο τεμάχια (σετ) τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ειδική βίδα.

101. ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ)

Η βάση κατασκευάζεται από καμπυλωτό (τοξοτό) σωλήνα 2΄ κατάλληλου πάχους και ύψους. Στην κορυφή του τόξου τοποθετούνται ελάσματα με οπές ώστε να συγκρατείται ο άξονας κίνησης του ρουλεμάν.

102. ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ

Αντικατάσταση καθισμάτων τραμπάλας με ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης ενδεικτικού πάχους 20mm. Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης του παλαιού καθίσματος και τις εργασίες τοποθέτησης του νέου συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών στήριξης.

103. ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τ013

Τοποθέτηση προστατευτικών ελαστικών στη βάση καθισμάτων τραμπάλας κατάλληλου πάχους που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης.

104.ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ

Κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm. Στο άνω μέρος του φέρει οπές στις οποίες τοποθετούνται τα χερούλια.

105. ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012 ΑΡΣΕΝΙΚΗ Ή ΘΗΛΥΚΗ

Διάταξη δαχτυλιδιού με ενιαίο σπείρωμα (θηλυκό ή αρσενικό) κατάλληλης διατομής (πχ. Μ8,Μ10,Μ12). Προδιαγραφές τεμαχίων κατά DIN580 και DIN582.

106. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ)

Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου φάρδους και πάχους. Στην μέση συγκολλάται σωλήνας ο οποίος είτε πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια έδρασης.

107. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/450mm) ή (+950/570mm) GFRP

Η σκάφη έχει είτε μήκος 2500mm και πλάτος 450mm είτε μήκος 2000mm και πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες.

108.ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/570mm) ή (+1550/450mm) GFRP

Η σκάφη έχει είτε μήκος 2500mm και πλάτος 570mm είτε μήκος 3000mm και πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες.

109.ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550/570mm) GFRP

Η σκάφη έχει μήκος 3000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες.

110.ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850/570mm) INOX 304

Η σκάφη έχει μήκος 4000mm και πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304 L. Το πάχος του αύλακα είναι 2mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές ενώ φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες.

111.ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600/570mm) ή (+950/450mm) GFRP

Η σκάφη έχει είτε μήκος 1500mm και πλάτος 570mm είτε μήκος 2000mm και πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες.

112.ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) HPL

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm.

113.ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600)PLY

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm.

114.ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) HPL

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm.

115.ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) PLY

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm.

116.ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) HPL

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm.

117.ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) PLY

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους24mm.

118.ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) HPL

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους18mm.

119.ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) PLY

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm.

120.ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) HPL

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm.

121. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) PLY

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm.

122. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY (570mm) L=65mm (ΙΝΟΧ)+ ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ

Ανοξείδωτος αποστάτης κατασκευασμένος από σωλήνα INOX ποιότητας 304L σατιναρισμένος πάχους 2mm.

123. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL (570mm) L=85mm (ΙΝΟΧ) + ΤΑΠΕΣ+ ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ

Ανοξείδωτος αποστάτης κατασκευασμένος από σωλήνα INOX ποιότητας304L σατιναρισμένος πάχους 2mm.

124. ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

Μεταλλική μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπουΦ27mm.

125.ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

Ξυλοτεμάχιο από ξυλεία πεύκης κατάλληλης διατομής, ικανό να δεχτεί την τοποθέτηση της τσουλήθρας.

126.ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL

Αντικατάσταση πλαϊνών προστατευτικών παραπέτων σε έξοδο τσουλήθρας κατασκευασμένων από HPL πάχους 12mm, σε σχήμα ‘Γ’.

127.ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY

Αντικατάσταση πλαϊνών προστατευτικών παραπέτων σε έξοδο τσουλήθρας κατασκευασμένων από πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm, σε σχήμα ‘Γ’.

128.ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ HPL (ΣΕΤ)

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπουΦ27mm.

129. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ (ΣΕΤ)

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm.

130. ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ

Αντεπικολλητή ξυλεία αλλεπάλληλων στρώσεων πεύκου και σημύδας. Η συγκόλληση των στρώσεων πραγματοποιείται με κόλλες θαλάσσης. Η επεξεργασία αφορά το κόψιμο των τεμαχίων σε επιθυμητές διαστάσεις, διαμόρφωση των ακμών με τα κατάλληλα ράδια όπου χρειάζεται καθώς και το βάψιμο των επιφανειών με χρώματα νερού. (m3)

131. ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ)

Αντεπικολλητή ξυλεία αλλεπάλληλων στρώσεων πεύκου και σημύδας. Στις τελικές επιφάνειες πρεσάρεται βιομηχανικά επίστρωση φαινολικού υλικού (αντιολισθητικού) που δεν επιδέχεται βαφή. Η συγκόλληση των στρώσεων πραγματοποιείται με κόλλες θαλάσσης. Η επεξεργασία αφορά το κόψιμο των τεμαχίων σε επιθυμητές διαστάσεις, διαμόρφωση των ακμών με τα κατάλληλα ράδια όπου χρειάζεται καθώς και το βάψιμο των επιφανειών με χρώματα νερού. (m3)

132. ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΗ/ m3

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκα αρκτικού κύκλου, υγρασίας16-18%.

Ξυλεία Πεύκης (προέλευσης Σουηδίας) ποσοστού υγρασίας ~15%. Η επιφάνεια της ξυλείας πρέπει να είναι επεξεργασμένη και με ομαλές επιφάνειες. Όλες οι ακμές να φέρουν ράδια κατάλληλα. Η τελική επεξεργασία αφορά βαφή με χρώματα νερού κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας.

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 ( Μέρος1 & 2– Πρεσαριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

  - Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 Συντελεστής συρρίκνωσης/ διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά 0,0015

Εφαπτομενικά 0,003

Κατά μήκος 0,00007

  - Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

133. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ

Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,04m, σε χρώμα μπορντό ή πράσινο. Κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους max 10mm, αποτελείται από κόκκους EPDM, οι οποίοι είναι βαμμένοι επιφανειακά και εν συνεχεία γίνεται διαδικασία μεταξύ τους συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι). Η σύνδεσή μεταξύ των πλακιδίων μπορεί να γίνεται με πλαστικούς πύρους. Οι συνδετικοί πύροι αποτρέπουν μετατοπίσεις ή αυθαίρετες μετακινήσεις, παραμορφώσεις και κύρτωση του δαπέδου. Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και δύναται να ανακυκλωθεί ως πρώτη ύλη, έπειτα από το τέλος διάρκειας ζωής του.

Βάρος: 6,4 kg

Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές  του αναφερόμενου ύψους πτώσης, ήτοι 1300mm κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το πρότυπο EN1177+AC:2019.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού): Το δάπεδο ασφαλείας θα φέρει τα έγγραφα και πιστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) στα Γενικά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης καθώς και τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του κατασκευαστή.

134. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ

Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,045m, σε χρώμα μπορντό ή πράσινο. Κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους max 10mm, αποτελείται από κόκκους EPDM, οι οποίοι είναι βαμμένοι επιφανειακά και εν συνεχεία γίνεται διαδικασία μεταξύ τους συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι). Η σύνδεσή μεταξύ των πλακιδίων μπορεί να γίνεται με πλαστικούς πύρους. Οι συνδετικοί πύροι αποτρέπουν μετατοπίσεις ή αυθαίρετες μετακινήσεις, παραμορφώσεις και κύρτωση του δαπέδου. Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και δύναται να ανακυκλωθεί ως πρώτη ύλη, έπειτα από το τέλος διάρκειας ζωής του.

Βάρος: 6,9 kg

Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές  του αναφερόμενου ύψους πτώσης, ήτοι 1400mm κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το πρότυπο EN1177+AC:2019.

135. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ

Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,05m, σε χρώμα μπορντό ή πράσινο. Κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους max 10mm, αποτελείται από κόκκους EPDM, οι οποίοι είναι βαμμένοι επιφανειακά και εν συνεχεία γίνεται διαδικασία μεταξύ τους συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι). Η σύνδεσή μεταξύ των πλακιδίων μπορεί να γίνεται με πλαστικούς πύρους. Οι συνδετικοί πύροι αποτρέπουν μετατοπίσεις ή αυθαίρετες μετακινήσεις, παραμορφώσεις και κύρτωση του δαπέδου. Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και δύναται να ανακυκλωθεί ως πρώτη ύλη, έπειτα από το τέλος διάρκειας ζωής του.

Βάρος: 7,7 kg

Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές  του αναφερόμενου ύψους πτώσης, ήτοι 1600mm κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το πρότυπο EN1177+AC:2019.

136. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60ΜΜ

Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,06m, σε χρώμα μπορντό ή πράσινο. Κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους max 10mm, αποτελείται από κόκκους EPDM, οι οποίοι είναι βαμμένοι επιφανειακά και εν συνεχεία γίνεται διαδικασία μεταξύ τους συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι). Η σύνδεσή μεταξύ των πλακιδίων μπορεί να γίνεται με πλαστικούς πύρους. Οι συνδετικοί πύροι αποτρέπουν μετατοπίσεις ή αυθαίρετες μετακινήσεις, παραμορφώσεις και κύρτωση του δαπέδου. Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και δύναται να ανακυκλωθεί ως πρώτη ύλη, έπειτα από το τέλος διάρκειας ζωής του.

Βάρος: 9,0 kg

Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές  του αναφερόμενου ύψους πτώσης, ήτοι 1900mm κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το πρότυπο EN1177+AC:2019.

137. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70ΜΜ

Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,07m, σε χρώμα μπορντό ή πράσινο. Κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους max 10mm, αποτελείται από κόκκους EPDM, οι οποίοι είναι βαμμένοι επιφανειακά και εν συνεχεία γίνεται διαδικασία μεταξύ τους συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι). Η σύνδεσή μεταξύ των πλακιδίων μπορεί να γίνεται με πλαστικούς πύρους. Οι συνδετικοί πύροι αποτρέπουν μετατοπίσεις ή αυθαίρετες μετακινήσεις, παραμορφώσεις και κύρτωση του δαπέδου. Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και δύναται να ανακυκλωθεί ως πρώτη ύλη, έπειτα από το τέλος διάρκειας ζωής του.

Βάρος: 10,4 kg

Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές  του αναφερόμενου ύψους πτώσης, ήτοι 2100mm κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το πρότυπο EN1177+AC:2019.

138. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100ΜΜ

Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,1m, σε χρώμα μπορντό ή πράσινο. Κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους max 10mm, αποτελείται από κόκκους EPDM, οι οποίοι είναι βαμμένοι επιφανειακά και εν συνεχεία γίνεται διαδικασία μεταξύ τους συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι). Η σύνδεσή μεταξύ των πλακιδίων μπορεί να γίνεται με πλαστικούς πύρους. Οι συνδετικοί πύροι αποτρέπουν μετατοπίσεις ή αυθαίρετες μετακινήσεις, παραμορφώσεις και κύρτωση του δαπέδου. Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και δύναται να ανακυκλωθεί ως πρώτη ύλη, έπειτα από το τέλος διάρκειας ζωής του.

Βάρος: 15,3 kg

Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές  του αναφερόμενου ύψους πτώσης, ήτοι 2650mm κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το πρότυπο EN1177+AC:2019.

139. Τάπα πολυαμιδίου μικρή

Τάπα στρογγυλή (αρσενικό & θηλυκό) κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητα πολυαμίδιο κατάλληλο για την κάλυψη συνδέσμων συναρμογής .

140. Τάπα πολυαμιδίου μεγάλη

Τάπα στρογγυλή (αρσενικό & θηλυκό) κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητα πολυαμίδιο κατάλληλο για την κάλυψη συνδέσμων συναρμογής .

141. Τάπα πολυαμιδίου κυρτή

Τάπα στρογγυλή (αρσενικό & θηλυκό) κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητα πολυαμίδιο με κυρτή βάση, κατάλληλο για την κάλυψη συνδέσμων συναρμογής  που απαιτούν το πίσω μέρος να εφαρμόζει σε σωλήνες.

142. Καπάκι μικρής τάπας πολυαμιδίου

Καπάκι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητα πολυαμίδιο

143. Καπάκι μεγάλης τάπας πολυαμιδίου

Καπάκι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητα πολυαμίδιο

144. Τάπα πολυαμιδίου ορθοστάτη

Τάπα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητα πολυαμίδιο σε στρογγυλή μορφή για ορθοστάτη Ø125 ή για ορθοστάτη 95x95.

145. Μεταλλικά δαχτυλίδια σύνδεσης πάνελ

Μεταλλικά δαχτυλίδια εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτα κατάλληλα για σύνδεση πάνελ  HPL

146. Πολυαμιδικό πάτημα αναρρίχησης

Πολυαμιδικό πάτημα αναρρίχησης, στρογγυλό ή θεματικής μορφής ‘βατραχάκι’ συνοδευόμενο με τις απαραίτητες βίδες & παξιμάδια

147. Αγκιστρο σύνδεσης σχοινιών κομπλέ

Ανοξείδωτο άγκιστρο σύνδεσης σχοινιών μετά των απαραίτητων πολυαμιδικών αντιβανδαλικών συνδέσμων.

148. Πολυαμιδικός σύνδεσμος ανοξείδωτων τμημάτων οργάνου (φωλιά)

Σύνδεσμος πολυαμιδίου (φωλιά) κατάλληλος για τη σύνδεση ανοξείδωτων τμημάτων (σωλήνες Ø60mm)

149. Πολυαμιδικός σύνδεσμος ελατηριών τύπου 'φωλιά'

Σύνδεσμος πολυαμιδίου (φωλιά) κατάλληλος για τη σύνδεση στη βάση και στην κορυφή των ελατηρίων των ελατηριωτών εξοπλισμών.

150. Σκαλοπάτι αλουμινίου

Σκαλοπάτι οργάνου κατασκευασμένο από αλουμίνιο με αντιολισθητική επιφάνεια.

151. Χειρολαβή σύνθετου οργάνου

Ημικυκλική χειρολαβή κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο

152. Χειρολαβή τραμπάλας

Χειρολαβή κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο με ραβδώσεις κατάλληλη για τα χεράκια των παιδιών ή αντιολισθητική επιφάνεια.

153. Πάνελ HPL  13mm σύνθετου οργάνου χρωματιστό

Χρωματιστό πάνελ σε κατάλληλες διαστάσεις κατασκευασμένο από HPL πάχους 13mm

154. Πάνελ HPL 13mm σύνθετου οργάνου με όψη ξύλου

Πάνελ σε κατάλληλες διαστάσεις κατασκευασμένο από HPL πάχους 13mm με όψη ξύλινης επιφάνειας.

155. Πάνελ αντιολισθητικού HPL 12,5mm

Πάνελ σε κατάλληλες διαστάσεις κατασκευασμένο από HPL πάχους 12,5mm με αντιολισθητική επιφάνεια κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους αναρρίχησης σύνθετων εξοπλισμών παιχνιδιού, καθιστικά, τραμπάλες.

156. Σετ συνδέσμων στήριξης εδάφους χωροδικτυώματος

Αγκίρια εξ’ ολοκλήρου γαλβανισμένα εν θερμώ

157. Σχοινί μικρού χωροδικτυώματος

Σχοινί σε κατάλληλα μήκη,  διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο από γαλβανισμένο συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο.

158. Δίχτυ μικρού χωροδικτυώματος

Τεμάχιο διχτυού κατασκευασμένο με σχοινιά διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο από γαλβανισμένο συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο. Τα σχοινιά θα  συνδέονται μεταξύ τους και θα συγκρατούνται στη θέση τους με συνδέσμους και σφαιρίδια χυτού πολυαμιδίου.

159. Σχοινί μEΓΑΛΟΥ χωροδικτυώματος

Σχοινί σε κατάλληλα μήκη,  διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο από γαλβανισμένο συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο.

160. Δίχτυ αναρρίχησης σύνθετου οργάνου

Δίχτυ τύπου ‘αράχνη’ κατασκευασμένο με σχοινιά διαμέτρου 16 mm κατασκευασμένο από γαλβανισμένο συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο. Τα σχοινιά θα  συνδέονται μεταξύ τους και θα συγκρατούνται στη θέση τους με συνδέσμους και σφαιρίδια χυτού πολυαμιδίου.

161. Πάτωμα γέφυρα σύνθετου οργάνου μεταλλικό

Πάτωμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο με αντιολισθητική επιφάνεια.

162. ΠΑΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Eιδικά μορφοποιημένο πάτημα κατασκευασμένο από αντιολισθητικό καουτσούκ βαρέως τύπου, κατάλληλο για εξοπλισμό aeroskate (J2581 Proludic).

163. ΚΑΠΑΚΙ ΤΥΠΟΥ “ΠΥΡΑΜΙΔΑ”

Κωνικό καπάκι πολυαμιδίου, κατάλληλο για ορθοστάστη Ø125mm.

164. ΑΛΥΣΙΔΑ AEROSKATE

Σύστημα αλυσίδας με χειρολαβές κατάλληλη για εξοπλισμό aeroskate (J2581M Proludic)

165. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ AEROSKATE (σετ)

Σύστημα ειδικά μορφοποιημένων μεταλλικών φλαντζών (αρσενικό – θηλυκό), κατάλληλο για την ασφαλή εγκατάσταση συστήματος αλυσίδας με χειρολαβές για εξοπλισμό aeroskate (J2581M Proludic).

166. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ Ø125mm

πολυαμιδικός σύνδεσμος τύπου φωλιά με εσωτερική διάμετρο Ø125mm και εξωτερικές υποδοχές για σωλήνες Ø40mm.

167.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Η περίφραξη θα αποτελείται από ορθοστάτες διπλού ταυ 42Χ80 ανά 1,50μ., οι οποίες θα πακτώνονται στην βάση του μπετόν, ράβδους κάθετους Φ16 πλήρους διατομής ανά 80χιλ, λάμες διπλές 50Χ8 (μία επάνω και μία στο κάτω μέρος της περίφραξης) συγκολλημένων με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις παρατηρήσεις της Επίβλεψης. Το ύψος θα είναι 1,10μ. Η έδραση των ορθοστατών θα γίνει με χρήση μη συρρικνούμενου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί του στοιχείου θεμελίωσης. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και το μινιάρισμα των μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις μινίου και ο τελικός ελαιοχρωματισμός. Η εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο της υπηρεσίας.

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τρέχον μέτρα.

168.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Θα τοποθετηθούν οι ορθοστάτες θύρας διατομών 50Χ30, η έδραση των οποίων θα γίνει με χρήση μη συρρικνούμενου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί του στοιχείου θεμελίωσης. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

Το φύλλο της πόρτας θα αποτελείται από πλαίσιο από κοιλοδοκούς 50Χ50 και από κάθετους ράβδους 40Χ30Χ2 πλήρους διατομής, λάμες διπλές 30Χ3 (δύο επάνω και δύο στο κάτω μέρος της πόρτας) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, συνδεδεμένων με ηλεκτροσυγκόλληση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η θύρα θα είναι με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και με ποδαράκι stop πόρτας Φ20.

Περιλαμβάνεται εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας καθώς και μινιάρισμα με δύο στρώσεις μινίου και ελαιοχρωματισμοί .

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

169.ΕΤΟΙΜΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (TEMPORARY FENCING), ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

Έτοιμη Περίφραξη από Λαμαρίνα – Διαστάσεις τελάρων :Ύψος: 1,90 μ Μήκος: 3,0 μ Τα τελάρα συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς συνδέσμους (βιδωτούς).με κατάλληλα διαμορφούμενη υποδοχή εκατέρωθεν (κατά μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των στοιχείων.

Τοποθέτηση στηριγμάτων (αντηρίδες στήριξης) για μέγιστη σταθερότητα. Πόδια βάσης από σκυρόδεμα ή χάλυβα ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:• η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί), η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί φθορές	Επιμέτρηση εκάστου στοιχείου (τελάρου- τεμαχίου) στο έργο, σύμφωνα με την Υπηρεσία και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών.

170. ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΚΤΥΠ ΑΕ.

171. ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΣΙΔΕΡΙΏΝ ΠΕΡΊΦΡΑΞΗΣ

Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδεριών περίφραξης, οιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων. Ήτοι έλεγχος των σημείων στήριξης των σιδεριών, γενική επισκευή, συμπλήρωση τεμαχίων που λείπουν, προσαρμογή των διαστάσεων όπου χρειαστεί στις νέες κατασκευές, καθαρισμός, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο και βαφή με ισχυρό αντισκωριακό και διπλή στρώση με βερνικόχρωμα ριπολίνης, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, μικρουλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους επισκευής, συντήρησης και βαφής, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης και επανατοποθέτησης εάν αυτό είναι αναγκαίο.

172.ΣΥΡΜΑΤΌΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΉ ΟΠΉ 5*5

Συρματόπλεγμα διατομής Φ2,4mm με τετραγωνική οπή 5*5 cm από σύρμα μεταλλικό γαλβανιζέ, τοποθετημένο σε σκελετό περιφραγμάτων.

173. ΣΥΡΜΑΤΌΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΉ ΟΠΉ

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό), τοποθετημένο σε σκελετό περιφραγμάτων.

174.ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ(ANTIGRAFFITI) ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ Ή ΒΑΣΕΩΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών, μαρμάρων και λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

175.AΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Aνακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών γενικώς, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών" ήτοι: προετοιμασία επιφανειών (απόξεση όπου απαιτείται τρίψιμο με υαλόχαρτο, ψιλοστοκάρισμα) και δύο στρώσεις βερνικιού πολυουρεθάνης με απλό ή δύο συστατικών διαλυτικό ή νέφτη (αναλόγως του υπάρχοντος υποστρώματος)με χρήση πινέλου ή πιστολιού.

176.ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ.

Ανακαίνιση χρωματισμών επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων matt (κατά ΕΝ13300), με οικολογικά χρώματα ακρυλικής βάσεως, κλάσης 2 ή 1 (κατά ΕΝ13300), πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλάζιο Άγγελο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Green Seal των ΗΠΑ κλπ). Η εφαρμογή γίνεται σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών μετά επισκευής επιχρισμάτων έως 15% της επιφανείας, τρίψιμο και αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

177.MΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΗΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Mεταλλικά πορτάκια ασφαλείας Ηλεκτρικών πινάκων, ήτοι κατασκευή ενός τεμαχίου μεταλλικής πόρτας για την ασφάλιση των Ηλεκτρικών πινάκων εμβαδού μέχρι 0,20 μ2 κατασκευασμένης από DKP λαμαρίνα πάχους 1 χλσ. με σκελετό από γωνία 2,5x25x3mm. και κάσσα από στράτζα 20x35x1mm. Η πόρτα θα ανοίγει με ισχυρούς σιδερένιους

μεντεσέδες και θα ασφαλίζει με κατάλληλο λουκέτο μέσω κατάλληλης μεταλλικής κατασκευής. Η όλη κατασκευή θα γίνει με ηλεκτροκσυγκόλληση και η στερέωση στον τοίχο θα γίνει πακτωμένα με τζινέτια και ηλεκτροσυγκόληση εφόσον γίνεται. Η όλη κατασκευή θα παραδίδεται βαμμένη με 1 στρώση μίνιο και δύο στρώσεις ντουκόχρωμα. Για πορτάκια εμβαδού 0,20-0,40μ2 η τιμή ανά τεμάχιο θα προσαυξάνεται κατά 35%, ενώ για πορτάκια εμβαδού άνω των 0,40μ2 η τιμή ανά τεμάχιο θα προσαυξάνεται κατά 65%. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, αγορά και προσκόμιση όλων των απαιτουμένων υλικών και μικρουλικών και κάθε εργασία για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το λουκέτο.

178.ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατάλληλο για ύψος πτώσης   τουλ. 1,30mm (ενδεικτικού πάχους 40mm)-Συμπεριλαμβάνεται υπόβαση μπετού.

Ενδεικτικό Πάχος: 40mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, ενδεικτικού πάχους 30mm κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177, το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον 1300mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1177 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177, ΕΝ71-3. Συγκεκριμένα:

Τα χυτά δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1:2017 και ΕΝ1177:2018 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα. Επιπλέον, θα πρέπει να φέρουν έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφοράς ελέγχου κατά  ΕΝ71-3:2019 για δείγμα χυτού δαπέδου σύνθεσης EPDM-SBR (οιουδήποτε πάχους) και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006 και EU1272//2013) για τους χρησιμοποιούμενους κόκκους EPDM, η οποία είναι και η στρώση του χυτού που έρχεται σε επαφή με τους χρήστες. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Εργασίες κατασκευής υποβάσεως από σκυρόδεμα για την εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας

Ο ανάδοχος προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή του χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα κατάλληλης κατασκευής και ικανού πάχους.  Αν κρίνεται απαραίτητο θα προηγηθεί εκσκαφή, αφαίρεση και μεταφορά χώματος, ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο.

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 120-150mm περίπου, (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση 1-2% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015 ,

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176: 2017 - ΕΝ1177:2018

• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ71-3

Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα.

Το δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

179.ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατάλληλο για ύψος πτώσης τουλ. 1000mm- (ενδεικτικού πάχους 30 mm)  Χωρίς Υπόβαση μπετού.

Ενδεικτικό Πάχος: 30mm (ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1100ΜΜ)

Γενική τεχνική περιγραφή

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, ενδεικτικού πάχους 20mm κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177, το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον 1100mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1177 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177, ΕΝ71-3. Συγκεκριμένα:

Τα χυτά δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1:2017 και ΕΝ1177:2018 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα. Επιπλέον, θα πρέπει να φέρουν έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφοράς ελέγχου κατά  ΕΝ71-3:2019 για δείγμα χυτού δαπέδου σύνθεσης EPDM-SBR (οιουδήποτε πάχους) και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006 και EU1272//2013) για τους χρησιμοποιούμενους κόκκους EPDM, η οποία είναι και η στρώση του χυτού που έρχεται σε επαφή με τους χρήστες. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015 ,

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176: 2017 - ΕΝ1177:2018

• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ71-3

Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα.

Το δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

180.ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατάλληλο για ύψος πτώσης τουλ. 1.000mm (ενδεικτικού πάχους 30 mm) -Συμπεριλαμβάνεται Υπόβαση μπετού.

Γενική τεχνική περιγραφή

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, ενδεικτικού πάχους 20mm κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177, το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον 1100mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1177 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177, ΕΝ71-3. Συγκεκριμένα:

Τα χυτά δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1:2017 και ΕΝ1177:2018 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα. Επιπλέον, θα πρέπει να φέρουν έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφοράς ελέγχου κατά  ΕΝ71-3:2019 για δείγμα χυτού δαπέδου σύνθεσης EPDM-SBR (οιουδήποτε πάχους) και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006 και EU1272//2013) για τους χρησιμοποιούμενους κόκκους EPDM, η οποία είναι και η στρώση του χυτού που έρχεται σε επαφή με τους χρήστες. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Εργασίες κατασκευής υποβάσεως από σκυρόδεμα για την εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας

Ο ανάδοχος προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή του χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα κατάλληλης κατασκευής και ικανού πάχους.  Αν κρίνεται απαραίτητο θα προηγηθεί εκσκαφή, αφαίρεση και μεταφορά χώματος, ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο.

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 120-150mm περίπου, (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση 1-2% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015 ,

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176: 2017 - ΕΝ1177:2018

• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ71-3

Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα.

Το δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

181.ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους συμπυκνωμένης στρώσης 8 εκ. Το αποτέλεσμα του έχει την όψη του χωμάτινου δαπέδου, σαν εκείνο που τρέχουν οι αθλητές. Επίστρωση τελικής επιφάνειας διαδρόμων, χώρων κλπ με υλικό προερχόμενο από θραύση σε τριβείο κεραμικών προϊόντων, πλήρως ψημένων, άριστης ποιότητας. Στο μίγμα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα. Συνολικά το αλεσμένο κεραμίδι σε διάφορες κοκκομετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 100% των αδρανών του μίγματος. Στο μίγμα δεν πρέπει να υπάρχουν ασβεστολιθικά αδρανή σε μορφή χαλικιού ή γαρμπιλιού, διότι αυτά προσδίδουν την αίσθηση του 3Α, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καθόλου ελαστικότητα στο έδαφος. Το συνδετικό υλικό είναι ένα ειδικό πρόσμικτο θηραϊκής γης και ποζολάνης και δεν υπάρχει τσιμέντο.

Η στρώση αυτή του τελικού ενιαίου πάχους, μετά την ολοκλήρωση της συμπίεσης 8 εκ. προβλέπεται να κατασκευασθεί σε υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του τελικού μίγματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη θέση παραγωγής μέχρι το έργο, η επιμελής διάστρωση στα επιθυμητά πάχη (10 εκ.) μέχρι να επιτευχθεί το προβλεπόμενο τελικό πάχος των 8 εκ μετά την συμπίεση του, η συμπύκνωση και η κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών μέχρι να γίνει το μίγμα ασυμπίεστο, και η ταυτόχρονη διαβροχή με νερό χωρίς πίεση. Επίσης περιλαμβάνεται στην τιμή και ο εγκιβωτισμός του δαπέδου με το κατάλληλου πάχους και προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ). H τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να είναι πάνω από την τελική του φυσικού δαπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρης τελικής επιφάνειας συμπυκνωμένου πάχους 8 εκ. μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση και κάθε εργασία.

Χαρακτηριστικά Σταθεροποιημένου Κεραμικού Δαπέδου σύμφωνα με εγκεκριμένη ευρωπαϊκή μέθοδος ελέγχου :

| Χαρακτηριστικά | Συμπεριφορά προϊόντος |
| --- | --- |
| Φαινόμενο ειδικό βάρος | 1,59 gr/cm3 |
| Ανοικτό πορώδες | 25% |
| Ποσοστό Υδατοκορεσμού | 16% |
| Υδατοαπορρόφηση | 1.55 mm/min0.5 |
| Ατμοδιαπερατότητα | 2.53E-06 g / m2.s.Pa |
| Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας | 3780 MPa |
| Αντοχή σε θλίψη 7 ημερών | 6.26 MPa |
| ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ | 0.66 MPa |
| ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | k= 9.9E-08 (m/sec) |
| ΣΧΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ(PROCTOR) | Μέγιστη πυκνότητα 1.830 t/m3 |
|  | Βέλτιστη υγρασία 14.6 % |

182.ΒΡΥΣΗ

Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

Ύψος: 880mm

Πλάτος: 480mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης και ένα διακοσμητικό πανέλο σε σχήμα λουλουδιού. Ο κεντρικός σωλήνας ενδεικτικής διατομής Φ60mm περίπου, φέρει στο κάτω τμήμα του βάση μεταλλική από σωλήνα ίδιας διατομής, η οποία καταλήγει σε μεταλλικό χαλυβδοέλασμα, ενδεικτικής διατομής 80x80mm και πάχους 4mm. Η στερέωση της βρύσης γίνεται μέσω του χαλυβδοελάσματος, το οποίο φέρει τέσσερις (4) τρύπες Φ12mm για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό.

Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας σχηματίζει ενδεικτικά καμπύλη 90ο και καταλήγει σε συστολή από Φ60 σε Φ200. Στο τελείωμα της συστολής βιδώνεται ενδεικτ. διακοσμητικό πανέλο από HPL πάχους 12mm. Ο μηχανισμός της βρύσης αποτελείται από ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής και αυτόματου κλεισίματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό ελατηρίου που βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η βρύση ενεργοποιείται με την πίεση του εμβόλου. Η είσοδος του νερού γίνεται ενδεικτικά μέσω τριστρωματικού πλαστικού σωλήνα με ενίσχυση υαλονημάτων από πολυπροπυλένιο ειδικής κρυσταλλικότητας που εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή.

183. ΜΠΟΥΤΟΝ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΡΟΗΣ

Πρόκειται για εξάρτημα βρύσης κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό, στις κατάλληλες διαστάσεις και με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε να προσαρμόζεται στις υφιστάμενες βρύσες.

184. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Ή ΚΑΘΕΤΕΣ ΤΑΒΛΕΣ  ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ύψους περίπου 1,10 μ., κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους αποτελούμενη από οριζόντιες ή κάθετες τάβλες λείες πάχους 2,30-2,50 εκ. με σταθερό κενό ανάμεσα τους περίπου 5,50 εκ. Οι τάβλες θα ενώνονται μεταξύ τους με τραβέρσες πάχους 3,00-3,50 εκ. Οι κολώνες στήριξης διαστάσεων 7,00 x 7,00 εκ. θα θεμελιώνονται ανάλογα με τον χώρο υποδοχής. Περιλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών στον τόπο του έργου, η τοποθετησή τους, τα υλικά στήριξης (βίδες, πρόκες, συνδετικά μέσα, μικροϋλικά κλπ.), η κατεργασία ξύλινων επιφανειών (ροκάνισμα, λείανση, μόρφωση γωνιών με εργαλείο, επάλειψη με μυκητοκτόνα σκευάσματα και βερνίκια), τα υλικά στερέωσης σε τσιμεντένια υπόβαση ή χώμα και οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένα. Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα έχουν λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην υπάρχουν ακίδες στην επιφανειά τους και με στρογγυλεμένες ακμές προς αποφυγή των τραυματισμών. Τα βερνίκια και τα χρώματα προστασίας  των ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς χρήση στην ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής και απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά (μετά την σκληρυνσή τους) δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα.

Όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO, εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικά συμμόρφωσης, πρότυπα ασφαλείας, λοιπά πρότυπα και οποιαδήποτε λοιπά στοιχεία απαιτούνται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προσκομίζονται στην υπηρεσία

Επίσης ο ανάδοχος έχει  την υποχρέωση μηνιαίας ενημέρωσης του κάτωθι εντύπου για όλες τις παιδικές χαρές:

| ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ |
| --- |
|  | Παιδική χαρά: |  |
|  | Ημερομηνία: |  |
|  | Προσωπικό ελέγχου: |  |

| Α. | Λίστα ελέγχου Παιδικής Χαράς |
| --- | --- |

|  | α/α | Σημείο ελέγχου | Επιβεβαίωση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Κατάσταση και επάρκεια φωτιστικών σωμάτων |  |  |
|  | 2 | Κατάσταση και επάρκεια καθισμάτων |  |  |
|  | 3 | Καθαριότητα χώρου (κάδοι, πεσμένα φύλλα, σπασμένα κλαδιά) |  |  |
|  | 4 | Ύπαρξη επικίνδυνων φυτών και/ή ζώων (τσουκνίδες, μανιτάρια, σφήκες, φίδια) |  |  |
|  | 5 | Συγκέντρωση νερών (απόφραξη καναλιών απορροής) |  |  |
|  | 6 | Βλάβες στην περίφραξη (πόρτα, θεμέλια) |  |  |
|  | 7 | Ελεύθερη πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου |  |  |
|  | 8 | Φθορά στις θεμελιώσεις του εξοπλισμού (υποβάθμιση δομικής αρτιότητας) |  |  |
|  | 9 | Σοβαρές φθορές του υλικού απορρόφησης κρούσεων (κατεστραμμένα πλακίδια, στάθμη χαλαρών υλικών) |  |  |
|  | 10 | Βανδαλισμοί (σπασμένα γυαλιά, φωτιές, κλοπές) |  |  |
|  | 11 | Αιχμηρές ακμές σε όργανα παιδικής χαράς ή αστικό εξοπλισμό |  |  |
|  | 12 | Χαλαρές συνδεσμολογίες οργάνων |  |  |
|  | 13 | Κινητά τμήματα του εξοπλισμού (άξονες περιστροφής, ρουλεμάν, κουζινέτα) |  |  |
|  | 14 | Στατικότητα εξοπλισμού (μη επιτρεπτές ταλαντώσεις, σημάδια αποσύνθεσης) |  |  |
|  | 15 | Κατάσταση επιφανειών εξοπλισμού (ακεραιότητα και στερέωση εξαρτημάτων) |  |  |
|  | 16 | Επάρκεια συνδέσεων και κάλυψη βιδών |  |  |
|  | 17 | Επικίνδυνες βλάβες σε όργανα παιδικής χαράς ή αστικό εξοπλισμό (σπασμένα τμήματα, σοβαρές φθορές επιφανειών ή κινούμενων |  |  |
|  | 17 α/ | Κούνιες |  |  |
|  |  | Κατάσταση επιφανειών (αιχμηρά, φθαρμένα ή σπασμένα σημεία) |  |  |
|  |  | Λειτουργία κουζινέτων περιστροφής (τριξίματα, μη ομαλή κίνηση) |  |  |
|  |  | Κατάσταση καθισμάτων |  |  |
|  |  | Στατικότητα οργάνου |  |  |
|  | 17 β/ | Τσουλήθρες |  |  |
|  |  | Κατάσταση επιφανειών (αιχμηρά, φθαρμένα ή σπασμένα σημεία) |  |  |
|  |  | Επάρκεια συνδέσεων (χαλαρές βίδες, ταλάντωση εξαρτημάτων) |  |  |
|  |  | Κατάσταση επιφάνειας απορρόφησης κρούσεων (μείωση βάθους χαλαρών υλικών, φθορά πλακιδίων) |  |  |
|  |  | Στατικότητα οργάνου |  |  |
|  | 17 γ/ | Τραμπάλες |  |  |
|  |  | Κατάσταση επιφανειών (αιχμηρά, φθαρμένα ή σπασμένα σημεία) |  |  |
|  |  | Επάρκεια συνδέσεων (χαλαρές βίδες, ταλάντωση εξαρτημάτων) |  |  |
|  |  | Λειτουργία άξονα περιστροφής (τριξίματα, μη ομαλή κίνηση) |  |  |
|  |  | Στατικότητα οργάνου |  |  |
|  | 17 δ/ | Μύλοι |  |  |
|  |  | Κατάσταση επιφανειών (αιχμηρά, φθαρμένα ή σπασμένα σημεία) |  |  |
|  |  | Επάρκεια συνδέσεων (χαλαρές βίδες, ταλάντωση εξαρτημάτων) |  |  |
|  |  | Λειτουργία άξονα περιστροφής (τριξίματα, μη ομαλή κίνηση) |  |  |
|  |  | Στατικότητα οργάνου |  |  |
|  | 18 | Άλλο |  |  |
| Β. | Λίστα συντήρησης Παιδικής Χαράς |  |
| Β.1 | Σημεία συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς |  |
|  | Σημείο συντήρησης | Επιβεβαίωση | Παρατηρήσεις |  |
|  | Σφίξιμο συνδέσεων |  |  |  |
|  | Βαφή μεταλλικών επιφανειών (παρέμβαση σε σημεία με υπόνοιες υποβάθμισης της στατικότητας) |  |  |  |
|  | Φινίρισμα ξύλινων εξαρτημάτων (παρέμβαση σε σημεία με ακίδες) |  |  |  |
|  | Λίπανση των κινούμενων τμημάτων (κουζινέτα κούνιας, άξονας τραμπάλας, άξονας μύλου κα) |  |  |  |
| Β.2 | Σημεία συντήρησης υλικού απορρόφησης κρούσεων |  |
|  | Σημείο συντήρησης | Επιβεβαίωση | Παρατηρήσεις |  |
|  | Αναδιανομή χαλαρού υλικού ομοιόμορφα στην επιφάνεια |  |  |  |
|  | Συμπλήρωση με χαλαρό υλικό σε περιπτώσεις απώλειας, μέχρι το αντίστοιχο σημάδι στα υποστυλώματα του εξοπλισμού |  |  |  |
|  | Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πλακιδίων |  |  |  |
|  | Βελτίωση σταθεροποίησης πλακιδίων |  |  |  |
| Β.3 | Σημεία συντήρησης αστικού εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου |  |
|  | Σημείο συντήρησης | Επιβεβαίωση | Παρατηρήσεις |  |
|  | Συντήρηση επιφανειών αστικού εξοπλισμού και περίφραξης ώστε να μην παρουσιάζουν αιχμηρά άκρα |  |  |  |
|  | Καθαριότητα χώρου |  |  |  |
|  | Καθαρισμός των καναλιών αποστράγγισης |  |  |  |
|  | Καθαρισμός των μονοπατιών όδευσης μέσα από την παιδική χαρά |  |  |  |
|  | Ελευθέρωση της πρόσβασης στις εξόδους κινδύνου |  |  |  |
|  | Κλάδεμα δέντρων/ Κόψιμο χόρτων |  |  |  |
| Β.4 | Άλλο |  |

Παρατηρήσεις (Αναφορά τυχόντος ατυχήματος ή καταγγελίας)

Προσωπικό ελέγχου-Διαχειριστής παιδικής χαράς (Υπογραφή-Σφραγίδα)

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 19 /02/2024 Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ /02/2024 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ Τοπογράφος Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ /02/2024 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡ.ΜΕΛ. : 1/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 148.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) K.A. : 35.6262.0011 CPV: 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς». : 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς». |
| --- | --- | --- |

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

#### ΑΡΘΡΟ 1Ο

#### Αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα μελέτη  αφορά την συντήρηση των πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου.

Εργοδότης  θα ονομάζεται ο Δήμος Διονύσου.

Ανάδοχος δε ο αναδειχθείς μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.

#### ΑΡΘΡΟ 2 ο

#### Ισχύουσες διατάξεις.

1.1. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.2. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

1.3. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».

1.4. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”».

1.5. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

1.6. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

1.7. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

1.8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

1.9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

1.10. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

1.11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

1.12. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»

1.13. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α')

1.14. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»

1.15. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στα πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις.

1.16. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις » (Άρθρο 37 – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων )

1.17. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (Άρθρο 5)

1.18.Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>)

2. Τις αποφάσεις :

2.1. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».

2.2. Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας « Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».

2.3. Την 57654/22-5-2017 απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τεύχος Β’)»Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

2.4. Την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') με την οποία ρυθμίζονται οι  τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

### ΑΡΘΡΟ 3ο

### Εγκύκλιοι Προδιαγραφές

α) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

β)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

γ)  Η Τεχνική Έκθεση.

δ)  Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.

ε)  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

### ΑΡΘΡΟ 4ο

### Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές .

- Προσφορά γίνεται δεκτή  για το σύνολο των ομάδων του Διαγωνισμού.

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν  απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

### ΑΡΘΡΟ 5ο

### Τρόπος εκτέλεσης

Η εκτέλεση εργασίας θα γίνει με βάση τους όρους της μελέτης. : Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,  με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

### ΑΡΘΡΟ 6ο

### Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

• Εκτελέστηκε ολόκληρη η εργασία μετά των απαιτούμενων υλικών

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα των υλικών και εργασιών που παραδόθηκε.

• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

### Άρθρο 7ο

### Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε ένα (2) έτη ή μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου.

### Άρθρο 8ο

### Παραλαβή

Ι. Αρμόδιο όργανο
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής όπου έχουν συσταθεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

II. Πρόσκληση αναδόχου
Kατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

III. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. (άρθρο 219 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόμενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

Μετά την έκδοσή της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

IV. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόμενο όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µμεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 19/02/2024 Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ /02/2024 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ Τοπογράφος Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ /02/2024 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡ.ΜΕΛ. : 1/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 148.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) K.A. : 35.6262.0011 CPV: 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς». : 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς». |
| --- | --- | --- |

### Ε Ι Δ Ι Κ Η     Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

### Άρθρο 1ο

### Αντικείμενο της συγγραφής

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων.

### Άρθρο 2ο

### Ισχύουσες διατάξεις

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων.

### Άρθρο 3ο

### Συμβατικά στοιχεία

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων.

### Άρθρο 4ο

### Εγγυήσεις υλικών

Ο χρόνος εγγύησης των υλικών και εργασιών ορίζεται σε δύο  (2) έτη

Μέσα σ’ αυτό το διάστημα θα εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η σωστή λειτουργία των ειδών η καλή ποιότητα και αντοχή των υλικών στο χρόνο και στις καταπονήσεις των φορτίων, ώστε να παραμένουν σε καλή κατάσταση.

### Άρθρο 5ο

### Ευθύνες- Υποχρεώσεις αναδόχου

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της εργασίας.  Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. (άρθρο 215 παρ.2 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην υπηρεσία συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το κάτωθι δελτίο 1 φορά το μήνα για όλες τις παιδικές χαρές για όλο το διάστημα της σύμβασης. Θα καταγράφονται επίσης σε περίπτωση ατυχήματος όλες οι πληροφορίες και αναφορές που το αφορούν.

| ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ |
| --- |
|  | Παιδική χαρά: |  |
|  | Ημερομηνία: |  |
|  | Προσωπικό ελέγχου: |  |

| Α. | Λίστα ελέγχου Παιδικής Χαράς |
| --- | --- |

| α/α | Σημείο ελέγχου | Επιβεβαίωση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κατάσταση και επάρκεια φωτιστικών σωμάτων |  |  |
| 2 | Κατάσταση και επάρκεια καθισμάτων |  |  |
| 3 | Καθαριότητα χώρου (κάδοι, πεσμένα φύλλα, σπασμένα κλαδιά) |  |  |
| 4 | Ύπαρξη επικίνδυνων φυτών και/ή ζώων (τσουκνίδες, μανιτάρια, σφήκες, φίδια) |  |  |
| 5 | Συγκέντρωση νερών (απόφραξη καναλιών απορροής) |  |  |
| 6 | Βλάβες στην περίφραξη (πόρτα, θεμέλια) |  |  |
| 7 | Ελεύθερη πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου |  |  |
| 8 | Φθορά στις θεμελιώσεις του εξοπλισμού (υποβάθμιση δομικής αρτιότητας) |  |  |
| 9 | Σοβαρές φθορές του υλικού απορρόφησης κρούσεων (κατεστραμμένα πλακίδια, στάθμη χαλαρών υλικών) |  |  |
| 10 | Βανδαλισμοί (σπασμένα γυαλιά, φωτιές, κλοπές) |  |  |
| 11 | Αιχμηρές ακμές σε όργανα παιδικής χαράς ή αστικό εξοπλισμό |  |  |
| 12 | Χαλαρές συνδεσμολογίες οργάνων |  |  |
| 13 | Κινητά τμήματα του εξοπλισμού (άξονες περιστροφής, ρουλεμάν, κουζινέτα) |  |  |
| 14 | Στατικότητα εξοπλισμού (μη επιτρεπτές ταλαντώσεις, σημάδια αποσύνθεσης) |  |  |
| 15 | Κατάσταση επιφανειών εξοπλισμού (ακεραιότητα και στερέωση εξαρτημάτων) |  |  |
| 16 | Επάρκεια συνδέσεων και κάλυψη βιδών |  |  |
| 17 | Επικίνδυνες βλάβες σε όργανα παιδικής χαράς ή αστικό εξοπλισμό (σπασμένα τμήματα, σοβαρές φθορές επιφανειών ή κινούμενων |  |  |

| 17 α/ | Κούνιες |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Κατάσταση επιφανειών (αιχμηρά, φθαρμένα ή σπασμένα σημεία) |  |  |
|  | Λειτουργία κουζινέτων περιστροφής (τριξίματα, μη ομαλή κίνηση) |  |  |
|  | Κατάσταση καθισμάτων |  |  |
|  | Στατικότητα οργάνου |  |  |
| 17 β/ | Τσουλήθρες |  |  |
|  | Κατάσταση επιφανειών (αιχμηρά, φθαρμένα ή σπασμένα σημεία) |  |  |
|  | Επάρκεια συνδέσεων (χαλαρές βίδες, ταλάντωση εξαρτημάτων) |  |  |
|  | Κατάσταση επιφάνειας απορρόφησης κρούσεων (μείωση βάθους χαλαρών υλικών, φθορά πλακιδίων) |  |  |
|  | Στατικότητα οργάνου |  |  |
| 17 γ/ | Τραμπάλες |  |  |
|  | Κατάσταση επιφανειών (αιχμηρά, φθαρμένα ή σπασμένα σημεία) |  |  |
|  | Επάρκεια συνδέσεων (χαλαρές βίδες, ταλάντωση εξαρτημάτων) |  |  |
|  | Λειτουργία άξονα περιστροφής (τριξίματα, μη ομαλή κίνηση) |  |  |
|  | Στατικότητα οργάνου |  |  |
| 17 δ/ | Μύλοι |  |  |
|  | Κατάσταση επιφανειών (αιχμηρά, φθαρμένα ή σπασμένα σημεία) |  |  |
|  | Επάρκεια συνδέσεων (χαλαρές βίδες, ταλάντωση εξαρτημάτων) |  |  |
|  | Λειτουργία άξονα περιστροφής (τριξίματα, μη ομαλή κίνηση) |  |  |
|  | Στατικότητα οργάνου |  |  |
| 18 | Άλλο |  |  |

| Β. | Λίστα συντήρησης Παιδικής Χαράς |
| --- | --- |
| Β.1 | Σημεία συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς |
|  | Σημείο συντήρησης | Επιβεβαίωση | Παρατηρήσεις |
|  | Σφίξιμο συνδέσεων |  |  |
|  | Βαφή μεταλλικών επιφανειών (παρέμβαση σε σημεία με υπόνοιες υποβάθμισης της στατικότητας) |  |  |
|  | Φινίρισμα ξύλινων εξαρτημάτων (παρέμβαση σε σημεία με ακίδες) |  |  |
|  | Λίπανση των κινούμενων τμημάτων (κουζινέτα κούνιας, άξονας τραμπάλας, άξονας μύλου κα) |  |  |
| Β.2 | Σημεία συντήρησης υλικού απορρόφησης κρούσεων |
|  | Σημείο συντήρησης | Επιβεβαίωση | Παρατηρήσεις |
|  | Αναδιανομή χαλαρού υλικού ομοιόμορφα στην επιφάνεια |  |  |
|  | Συμπλήρωση με χαλαρό υλικό σε περιπτώσεις απώλειας, μέχρι το αντίστοιχο σημάδι στα υποστυλώματα του εξοπλισμού |  |  |
|  | Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πλακιδίων |  |  |
|  | Βελτίωση σταθεροποίησης πλακιδίων |  |  |
| Β.3 | Σημεία συντήρησης αστικού εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου |
|  | Σημείο συντήρησης | Επιβεβαίωση | Παρατηρήσεις |
|  | Συντήρηση επιφανειών αστικού εξοπλισμού και περίφραξης ώστε να μην παρουσιάζουν αιχμηρά άκρα |  |  |
|  | Καθαριότητα χώρου |  |  |
|  | Καθαρισμός των καναλιών αποστράγγισης |  |  |
|  | Καθαρισμός των μονοπατιών όδευσης μέσα από την παιδική χαρά |  |  |
|  | Ελευθέρωση της πρόσβασης στις εξόδους κινδύνου |  |  |
|  | Κλάδεμα δέντρων/ Κόψιμο χόρτων |  |  |
| Β.4 | Άλλο |

Παρατηρήσεις (Αναφορά τυχόντος ατυχήματος ή καταγγελίας)

Προσωπικό ελέγχου-Διαχειριστής παιδικής χαράς (Υπογραφή-Σφραγίδα)

### Άρθρο 6ο

### Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι  (12) δώδεκα  μήνες ή εως την εξάντληση του ποσού της σύμβασης.

### Άρθρο 7ο

### Σταθερότητα τιμών

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου

Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην εργασία  και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :

Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρεχόμενης εργασίας  στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.

Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή αποθήκευση τους.

Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά  είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παρεχόμενης εργασίας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.

### Άρθρο 8ο

### Φόροι , τέλη , κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης,  πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος  βαρύνει τον Δήμο. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ανέρχεται σε 0,06% επί του συνολικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων, 0,06 επί του του συνολικού τιμήματος, υπέρ της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

### Άρθρο 9ο

### Εκτέλεση Σύμβασης Υπηρεσιών

Ι. Αρμόδια υπηρεσία
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

ΙΙ. Αρμοδιότητες υπηρεσίας
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο  αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν:
- στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,
- στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και
- ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

ΙΙΙ. Επόπτης
Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ηµερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης.
Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. (άρθρο 216 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. (άρθρο 216 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

IV. Ημερολόγιο αναδόχου
Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. (άρθρο 216 παρ.4 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

### Άρθρο 10ο

### Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των ειδών, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερομένων ειδών.

### Άρθρο 11ο

### Πληρωμές

Η συμβατική αξία των της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πληρωθεί, στον προμηθευτή  μετά την παραλαβή της  και έκδοσης του τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον αντισυμβαλλόμενο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα γίνεται μ’ εξόφληση όλου του ποσού, αμέσως μετά την παραλαβή αυτών, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

### ΑΡΘΡΟ 12ο

### Ατύχημα και Ζημιές

Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.

#### ΑΡΘΡΟ 13ο

#### Μελέτη Συνθηκών της παρεχόμενης υπηρεσίας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας,  τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας και ότι η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 19/02/2024 Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ /02/2024 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ Τοπογράφος Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ /02/2024 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |